## Slide 1: Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado
Materiales del Instructor
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado

## Slide 2: Materiales para el instructor: Guía de planificación del Capítulo 3
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 13
Nota: Elimine la Guía de Planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3: Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado
Guía de planificación de IT Essentials 7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado

## Slide 4: Verifique su comprensión y ¿Qué conoce hasta ahora?
Las actividades de "Verifique su Comprensión" solían denominarse Actividades Interactivas. Simplemente tienen un nuevo nombre. Fueron diseñadas para permitir que los alumnos determinen rápidamente si comprenden el contenido y pueden continuar, o si necesitan repasar.
Las actividades de "Verifique su Comprensión" no afectan las calificaciones de los alumnos.
Las actividades denominadas "¿Qué conoce hasta ahora?" son un tipo de actividad en el que solicitamos al alumno que simplemente adivine. No pretende evaluar su conocimiento. Solo pretende introducir diferentes temas para que piensen en ellos antes de ser presentados en el curso. Los alumnos reciben contenido adicional en forma de comentarios para cualquier respuesta que seleccionen.
Las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora? no afectan directamente las calificaciones de los alumnos; no obstante, los comentarios pueden presentar contenido que aparece posteriormente en pruebas y exámenes, por lo que es importante que los alumnos completen las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora?
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 3: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
3.1.1.1 | Demostración en video | BIOS – Menús UEFI | Recomendado
3.1.1.5 | Verifique su comprensión | Terminología de BIOS y UEFI | Recomendado
3.1.1.6 | Práctica de laboratorio | Investigación de la configuración de BIOS o UEFI | Recomendado
3.1.2.1 | Demostración en video | Configuración de ajustes de BIOS o UEFI | Recomendado
3.1.2.4 | Verifique su comprensión | Terminología de configuración de BIOS y UEFI | Recomendado
3.1.2.5 | Práctica de laboratorio | Buscar actualizaciones de firmware de UEFI o BIOS | Recomendado
3.1.2.6 | Práctica de laboratorio | Instalación de Windows | Recomendado
3.1.2.7 | Práctica de laboratorio | Instalación de software de terceros en Windows | Recomendado
3.2.1.3 | Práctica de laboratorio | Ley de ohm | Recomendado
3.2.2.3 | Verifique su comprensión | Términos de fluctuaciones de alimentación | Recomendado
3.3.1.5 | Verifique su comprensión | Arquitectura y funcionamiento de la CPU | Recomendado
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 3: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
3.3.2.1 | ¿Qué conoce hasta ahora? | RAID | Recomendado
3.3.2.4 | Verifique su comprensión | RAID | Recomendado
3.3.3.8 | Verifique su comprensión | Puertos, conectores y cables | Recomendado
3.3.4.5 | Verifique su comprensión | Terminología de monitoreo | Recomendado
3.4.1.7 | Práctica de laboratorio | Investigación de una actualización de hardware | Recomendado
3.4.2.1 | ¿Qué conoce hasta ahora? | Configuración de una estación de trabajo CAx | Recomendado
3.4.2.2 | ¿Qué conoce hasta ahora? | Configuración de una estación de trabajo de edición de audio y video | Recomendado
3.4.2.3 | ¿Qué conoce hasta ahora? | Configuración de una estación de trabajo de virtualización | Recomendado
3.4.2.4 | ¿Qué conoce hasta ahora? | Configuración de una PC de juegos | Recomendado
3.4.2.5 | Verifique su comprensión | Tipos de componentes especializados de computadoras | Recomendado
3.5.1.3 | Verifique su comprensión | Eliminación segura | Recomendado
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 3: Evaluación
Los estudiantes deben completar la "Evaluacion" del Capítulo 3 después de completar el Capítulo 3.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio, los Packet Tracers y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 7

## Slide 8: Capítulo 3: Prácticas recomendadas
Antes de enseñar el Capítulo 3, el instructor debe:
Completar la "Evaluación" del Capítulo 3.
Los objetivos de este capítulo son:
    Describir POST, BIOS, CMOS y UEFI.
    Configurar el firmware de la computadora.
    Describir el vataje y el voltaje.
    Explicar las fluctuaciones de alimentación y los dispositivos que protegen contra los daños causados por estas fluctuaciones.
    Explicar la arquitectura de la CPU.
    Describir RAID.
    Describir los puertos, los cables y los conectores comunes.
    Describir las características del monitor.
    Seleccionar los componentes adecuados para actualizar una computadora.
    Seleccionar los componentes para las computadoras especializadas.
    Explicar los métodos de eliminación segura.
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 3: Prácticas recomendadas (cont.)
Asegúrese de que este capítulo sea lo más práctico posible.
Demuestre y explore con los estudiantes la configuración y los ajustes de UEFI/BIOS. Considere la posibilidad de realizar la actividad 3.2.2.7 con la clase después de la demostración.
Al armar las computadoras, es crucial comprender que la fuerza nunca se debe utilizar; los conectores están diseñados para conectarlos suavemente.
Es importante recordar que mientras que los voltajes son bajos, los componentes son extremadamente sensibles al ESD y las variaciones del voltaje.
Asegúrese de que los estudiantes comprendan que algunos pines conectores transportan energía y deberían conectarse siempre correctamente.
Se debe prestar especial atención al instalar las CPU; el pin 1 se indica claramente en el chip y en la placa base pero debido al factor de formato, las CPU no están enchavetadas y se pueden dañar fácilmente por una instalación incorrecta.
Asegúrese de enfatizar la importancia de trabajar con cables. No fuerce un cable. Verifique la orientación. Tire de los extremos del conector, no del cable. Busque mecanismos de bloqueo si trabaja en un dispositivo móvil.
Notes: 9

## Slide 10: Capítulo 3: Prácticas recomendadas (cont.)
Considere realizar la actividad de 3.1.2.5 como una actividad de clase antes del desarmado y rearmado.
Para toda la sección de actualización, las situaciones son una forma divertida de permitir que los estudiantes hagan de cuenta que van de compras por la actualización. Las situaciones no tienen que ser complejas, y cada estudiante o par de estudiantes pueden tener una diferente si comparten sus experiencias al final. Ejemplo: una persona con 2 GB de RAM desea actualizar su memoria. Actualmente, la computadora tiene dos placas de 1 GB y 4 ranuras de expansión. ¿Qué recomendación le haría a esta persona? Otros temas incluyen un segundo disco duro, la incorporación de una tarjeta de video, el cambio del teclado y el mouse por una opción más adecuada para alguien con artritis grave, la actualización de la CPU y el suministro de más enfriamiento para la computadora.
Notes: 10

## Slide 11: Capítulo 3: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre estrategias de enseñanza, incluidos planes de lección, analogías para conceptos difíciles y temas de debate, visite la Comunidad ITE en: https://www.netacad.com/group/communities/community-home.
Prácticas recomendadas de todo el mundo para enseñar IT Essentials. https://www.netacad.com/group/communities/it-essentials
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, cárguelos a la Comunidad ITE a fin de ayudar a otros instructores.
Los estudiantes pueden inscribirse en Introducción a Packet Tracer (autodidacta).
Notes: 11

## Slide 13: Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado

## Slide 14: Capítulo 3: Secciones y objetivos
3.1 Arranque de la computadora
Configuración de ajustes de BIOS o UEFI
    Describir POST, BIOS, CMOS y UEFI.
    Configurar el firmware de la computadora.
3.2 Energía eléctrica
Explicación de la energía eléctrica
    Describir el vataje y el voltaje.
    Explicar las fluctuaciones de alimentación y los dispositivos que protegen contra los daños causados por estas fluctuaciones.
Notes: 14
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado

## Slide 15: Capítulo 3: Secciones y objetivos (cont.)
3.3 Funcionalidades avanzadas de las computadoras
Explicación de la funcionalidad de la computadora
    Explicar la arquitectura de la CPU.
    Describir RAID.
    Describir los puertos, los cables y los conectores comunes.
    Describir las características del monitor.
3.4 Actualización de computadora
Seleccionar los componentes para actualizar una computadora a fin de que satisfaga los requisitos.
    Seleccionar los componentes adecuados para actualizar una computadora.
    Seleccionar los componentes para las computadoras especializadas.
3.5 Protección del medio ambiente
Explicación de los métodos de eliminación segura para proteger el medio ambiente
    Explicar los métodos de eliminación segura.
Notes: 15
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado

## Slide 16: 3.1 Arranque de la computadora
Notes: 3 – Hardware de computadora avanzado
3.1 – Arranque de la computadora

## Slide 17: POST, BIOS, CMOS y UEFI Demostración en video – BIOS – Menús UEFI
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.1 – POST, BIOS, CMOS y UEFI
3.1.1.1 – Demostración en video: menús de UEFI y BIOS

## Slide 18: POST, BIOS, CMOS y UEFI POST
Cuando se arranca una computadora, el sistema básico de entrada y salida (BIOS) realiza una verificación de hardware en los componentes principales de la computadora.
  Esta verificación se denomina “autodiagnóstico al encender” (POST, power-on self-test).
Si un dispositivo no funciona de manera correcta, un error o un código de sonido alertan al técnico del problema.
Los fabricantes de BIOS usan distintos códigos para indicar los diferentes problemas de hardware.
  Los fabricantes de placas base pueden usar diferentes códigos de sonido.
  Siempre consulte los documentos de la placa base para conocer los códigos de sonido de su computadora.
Consejo de instalación: Para determinar si el POST funciona correctamente, elimine todos los módulos RAM de la computadora y enciéndala.
  La computadora debe emitir el código de sonido de una computadora sin RAM instalada.
  Esto no dañará la computadora.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.1 – POST, BIOS, CMOS y UEFI
3.1.1.2 – POST

## Slide 19: POST, BIOS, CMOS y UEFI BIOS y CMOS
Todas las placas base necesitan un BIOS para funcionar.
El BIOS es un chip de ROM en la placa base que contiene un pequeño programa que controla la comunicación entre el sistema operativo y el hardware.
Junto con la POST, el BIOS también identifica:
  Qué unidades están disponibles
  Qué unidades son de arranque
  Cómo se configura la memoria y cuándo se puede utilizar
  Cómo están configuradas las ranuras de expansión PCIe y PCI
  Cómo están configurados los puertos SATA y USB
  Funciones de administración de energía de la placa base
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.1 – POST, BIOS, CMOS y UEFI
3.1.1.3 – BIOS y CMOS

## Slide 20: POST, BIOS, CMOS y UEFI BIOS y CMOS (cont.)
El fabricante de la placa base guarda la configuración del BIOS de la placa base en un chip de memoria semiconductor complementario de óxido de metal (CMOS).
Cuando una computadora se inicia, el software de BIOS lee las opciones de configuración establecidas almacenadas en el CMOS para determinar cómo configurar el hardware.
El CMOS retiene la configuración del BIOS utilizando una batería.
  Si la batería falla, se pueden perder opciones de configuración importantes.
Consejo de instalación: Si la fecha y la hora de la computadora es incorrecta, podría indicar que la batería CMOS es defectuosa o se está agotando.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.1 – POST, BIOS, CMOS y UEFI
3.1.1.3 – BIOS y CMOS

## Slide 21: POST, BIOS, CMOS y UEFI UEFI
La mayoría de las computadoras actuales ejecutan Interfaz de Firmware Unificada Extensible (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface).
Todas las computadoras nuevas vienen con UEFI, que proporciona características adicionales y aborda problemas de seguridad con el BIOS antiguo.
UEFI puede ejecutarse en sistemas de 32 bits y 64 bits, admite unidades de arranque más grandes e incluye características adicionales como el arranque seguro.
  El arranque seguro garantiza que la computadora arranque en el sistema operativo especificado.
  Esto ayuda a evitar que los rootkits tomen el control del sistema.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.1 – POST, BIOS, CMOS y UEFI
3.1.1.4 – UEFI
3.1.1.5 – Verifique su comprensión: Terminología de BIOS y UEFI

## Slide 22: POST, BIOS, CMOS y UEFI Práctica de laboratorio: Investigación de la configuración de BIOS o UEFI
  En esta práctica de laboratorio, arrancará la computadora, explorará el programa de utilidad de configuración del firmware y cambiará la secuencia del orden de arranque.
  Parte 1: ingresar al BIOS o UEFI
  Parte 2: explorar la configuración
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.1 – POST, BIOS, CMOS y UEFI
3.1.1.6 – Práctica de laboratorio: investigación de la configuración de BIOS o UEFI

## Slide 23: Configuración de BIOS/UEFI Demostración en vídeo: Configuración de ajustes de BIOS o UEFI
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.2 – Configuración de BIOS/UEFI
3.1.2.1 – Demostración en video: Configuración de ajustes de BIOS o UEFI

## Slide 24: Configuración de BIOS/UEFI Seguridad de BIOS y UEFI
El BIOS antiguo admite algunas características de seguridad para proteger la configuración del BIOS; sin embargo, UEFI agrega características de seguridad adicionales.
Estas son algunas funciones de seguridad comunes en los sistemas BIOS/UEFI:
  Contraseñas: Las contraseñas permiten distintos niveles de acceso a la configuración del BIOS.
  Encriptación de unidades: es posible encriptar un disco duro para evitar el robo de datos.
  LoJack: esta es una característica de seguridad que permite que el propietario ubique, bloquee y vacíe el dispositivo.
  Módulo de plataforma segura (TPM): es un chip diseñado para asegurar el hardware almacenando las claves de encriptación, los certificados digitales, las contraseñas y los datos.
  Arranque seguro: el arranque seguro es un estándar de seguridad de UEFI que garantiza que una computadora arranque solo un sistema operativo que haya sido confiado por el fabricante de la placa base.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.2 – Configuración de BIOS/UEFI
3.1.2.2 – Seguridad de UEFI y BIOS

## Slide 25: Configuración de BIOS/UEFI Actualización del firmware
Los fabricantes de placas base pueden publicar versiones actualizadas del BIOS para brindar mejoras en la estabilidad, la compatibilidad y el rendimiento.
La información del BIOS de las primeras computadoras se encontraba en los chips de ROM y, para actualizar la información del BIOS, el chip de ROM debía reemplazarse físicamente.
Los chips de las BIOS modernas son memorias borrables programables de solo lectura (EEPROM) que pueden ser actualizadas por el usuario sin abrir el gabinete de la computadora.
  Este proceso se denomina “actualización del BIOS”.
Para descargar un nuevo BIOS, consulte el sitio web del fabricante y siga los procedimientos de instalación recomendados.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.2 – Configuración de BIOS/UEFI
3.1.2.3 – Actualización del firmware
3.1.2.4 – Verifique su comprensión: Terminología de configuración de BIOS y UEFI

## Slide 26: Configuración de BIOS/UEFI Práctica de laboratorio: Búsqueda de actualizaciones de firmware para BIOS o UEFI
  En esta práctica de laboratorio, identificará la versión actual de BIOS o UEFI y luego buscará archivos de actualización de BIOS o UEFI.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.2 – Configuración de BIOS/UEFI
3.1.2.5 – Práctica de laboratorio: Búsqueda de actualizaciones de firmware para UEFI o BIOS

## Slide 27: Configuración de BIOS/UEFI Práctica de laboratorio: Instalación de Windows
  En esta práctica de laboratorio, instalará Windows 10.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.2 – Configuración de BIOS/UEFI
3.1.2.6 – Práctica de laboratorio: Instalación de Windows

## Slide 28: Configuración de BIOS/UEFI Práctica de laboratorio: Instalación de software de terceros en Windows
  En esta práctica de laboratorio, instalará y eliminará una aplicación de software de terceros suministrada por el instructor. Instalará la aplicación Packet Tracer para Windows.
Notes: 3.1 – Arranque de la computadora
3.1.2 – Configuración de BIOS/UEFI
3.1.2.7 – Práctica de laboratorio: Instalación de software de terceros en Windows

## Slide 29: 3.2 Energía eléctrica
Notes: 3 – Hardware de computadora avanzado
3.2 – Energía eléctrica

## Slide 30: Vataje y voltaje Vataje y voltaje
Hay cuatro unidades básicas de electricidad que un técnico informático debe conocer:
  Voltaje (V): se mide en voltios (V). Es la medida de trabajo necesario para mover una carga.
  Corriente (I): se mide en amperios (A). Es la cantidad de electrones que pasan por un circuito por segundo.
  Resistencia (R): se mide en ohmios (O). Es la oposición al flujo de corriente en un circuito.
  Energía (P): se mide en vatios (W). Se refiere al trabajo que se requiere para mover electrones a través de un circuito multiplicado por la cantidad de electrones que se mueven en un circuito por segundo.
Una ecuación básica, conocida como la ley de Ohm, expresa cómo el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia: V = IR.
En un sistema eléctrico, la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente: P = VI.
Notes: 3.2 – Energía eléctrica
3.2.1 – Vataje y voltaje
3.2.1.1: Vataje y voltaje

## Slide 31: Vataje y voltaje Configuración de voltaje de la fuente de alimentación
En la parte trasera de algunas fuentes de alimentación, hay un pequeño interruptor llamado “interruptor selector de voltaje”.
  Este interruptor permite fijar el voltaje de entrada a la fuente de alimentación en 110 V/115 V o 220 V/230 V.
  Las fuentes de alimentación que tienen este interruptor se denominan fuentes de alimentación de doble voltaje.
  Si una fuente de alimentación no tiene este interruptor, detecta y establece el voltaje correcto de forma automática.
La configuración de voltaje correcta depende del país en el que se usa la fuente de alimentación.
Notes: 3.2 – Energía eléctrica
3.2.1 – Vataje y voltaje
3.2.1.2 – Configuración del voltaje de la fuente de alimentación

## Slide 32: Vataje y voltaje Práctica de laboratorio: Ley de Ohm
  En esta práctica de laboratorio, debe responder preguntas sobre la electricidad y la ley de Ohm.
Notes: 3.2 – Energía eléctrica
3.2.1 – Vataje y voltaje
3.2.1.3 – Práctica de laboratorio: Ley de Ohm

## Slide 33: Fluctuación y protección de alimentación Tipos de fluctuación de alimentación
Cuando el voltaje de una PC no es exacto o estable, es posible que los componentes de la PC no funcionen correctamente.
Los siguientes tipos de fluctuaciones de alimentación de CA pueden provocar pérdida de datos o fallas de hardware:
  Apagón total: Pérdida total de alimentación de CA.
  Baja de tensión: una disminución en el nivel de voltaje de alimentación de CA que se mantiene durante un tiempo.
  Ruido: interferencia proveniente de generadores y rayos.
  Picos de voltaje: aumento repentino de voltaje que se mantiene durante un período corto y supera el 100 % del voltaje normal en una línea.
  Sobrevoltaje: Aumento drástico de voltaje por encima del flujo normal de corriente eléctrica.
Notes: 3.2 – Energía eléctrica
3.2.2 – Fluctuación y protección de la alimentación
3.2.2.1 – Tipos de fluctuaciones de alimentación

## Slide 34: Fluctuación y protección de la alimentación Dispositivos de protección de la alimentación
A fin de ayudar a proteger contra problemas de fluctuación de alimentación, utilice dispositivos para proteger los datos y los equipos de computación:
  Protector de sobrevoltaje: Ayuda a proteger contra los daños ocasionados por sobrevoltaje y picos de voltaje.
    Los supresores de sobrevoltaje desvían a tierra el exceso de voltaje eléctrico presente en la línea.
  Fuente de alimentación ininterrumpible (UPS): ayuda a proteger contra posibles problemas de alimentación eléctrica y proporciona una calidad de alimentación constante cuando se producen bajones de tensión y apagones.
  Fuentes de alimentación de reserva (SPS): ayudan a proteger contra posibles problemas de alimentación eléctrica mediante una batería de reserva que está en espera durante el funcionamiento normal.
    Estos dispositivos no son tan confiables como las UPS debido al tiempo que toma la conmutación a la batería.
Notes: 3.2 – Energía eléctrica
3.2.2 – Fluctuación y protección de la alimentación
3.2.2.2 – Dispositivos de protección de alimentación
3.2.2.3 – Verifique su comprensión: Términos de fluctuación de alimentación

## Slide 35: 3.3 Funcionalidades avanzadas de las computadoras
Notes: 3 – Hardware de computadora avanzado
3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras

## Slide 36: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Arquitecturas de la CPU
Un programa es una secuencia de instrucciones almacenadas y una CPU ejecuta estas instrucciones siguiendo un conjunto de instrucciones específicas.
Existen dos tipos distintos de conjuntos de instrucciones que pueden usar las CPU:
  Computadora con conjunto de instrucciones reducido (RISC, Reduced Instruction Set Computer): esta arquitectura usa un conjunto de instrucciones relativamente pequeño. Los chips RISC se diseñan para ejecutar estas instrucciones muy rápidamente.
  Computadora con conjunto de instrucciones complejo (CISC, Complex Instruction Set Computer): esta arquitectura usa un amplio conjunto de instrucciones, lo cual provoca que haya menos pasos por operación.
Mientras la CPU ejecuta un paso del programa, las instrucciones restantes y los datos se almacenan en una memoria especial cercana y de alta velocidad denominada “caché”.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.1 – Arquitecturas de la CPU

## Slide 37: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Mejora de funcionamiento de la CPU
Los procesadores Intel usan hyperthreading para mejorar el rendimiento de algunas de sus CPU.
  Con la tecnología hyperthreading, se ejecutan varias porciones de código (subprocesos) simultáneamente en la CPU, de manera que una sola CPU rinde como si fueran dos CPU.
Los procesadores AMD usan la tecnología HyperTransport para mejorar el rendimiento de la CPU.
  La tecnología HyperTransport es una conexión de alta velocidad y baja latencia entre la CPU y el chip de puente norte.
La potencia de una CPU se mide según la velocidad y la cantidad de datos que puede procesar.
  La velocidad de una CPU se clasifica en ciclos por segundo, como millones de ciclos por segundo, denominados “megahercios” (MHz), o miles de millones de ciclos por segundo, denominados “gigahercios” (GHz).
  La cantidad de datos que una CPU puede procesar a la vez depende del tamaño del bus en la parte delantera (FSB, front side bus).
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.2 – Mejora del funcionamiento de la CPU

## Slide 38: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Mejora de funcionamiento de la CPU (cont.)
La técnica de overclocking se utiliza para hacer que un procesador funcione a una velocidad mayor a la que se le especificó originalmente.
  Esta técnica no es un método recomendable para mejorar el rendimiento de la PC y puede provocar daños a la CPU.
Lo opuesto a la técnica de overclocking es la moderación de velocidad de la CPU.
  La moderación de velocidad de la CPU es una técnica que se usa cuando el procesador funciona a una velocidad inferior a la nominal para conservar la energía o producir menos calor.
La virtualización de la CPU es una función de hardware admitida por las CPU de AMD e Intel, que permite que un solo procesador actúe como varios procesadores.
  Con la virtualización de la CPU, se pueden ejecutar varios sistemas operativos en paralelo en sus propias máquinas virtuales como si estuvieran ejecutándose en computadoras completamente independientes.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.2 – Mejora del funcionamiento de la CPU

## Slide 39: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Procesadores multinúcleo
Los procesadores de varios núcleos poseen dos o más procesadores en el mismo circuito integrado.
La integración de procesadores en el mismo chip genera una conexión de gran velocidad entre ellos.
  Los procesadores de varios núcleos ejecutan instrucciones más rápidamente que los procesadores de núcleo único. Las instrucciones se pueden distribuir a todos los procesadores al mismo tiempo.
  La RAM se comparte entre los procesadores, dado que los núcleos están ubicados en el mismo chip.
  Los procesadores multinúcleo conservan la energía y producen menos calor que varios procesadores de núcleo único, lo que mejora el rendimiento y la eficacia.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.3 – Procesadores multinúcleo

## Slide 40: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Procesadores multinúcleo (cont.)
Otra función que ofrecen algunas CPU es una unidad de procesamiento de gráficos o GPU integrada.
La GPU es un chip que realiza los cálculos matemáticos rápidos necesarios para representar gráficos.
Una GPU puede ser integrada o dedicada.
  Las GPU integradas suelen estar directamente incorporadas en la CPU y dependen de la RAM del sistema, mientras que la GPU dedicada es un chip independiente con su propia memoria de video dedicada exclusivamente al procesamiento gráfico.
  El beneficio de las GPU integradas es el costo y la menor disipación de calor.
  Las GPU integradas son buenas en tareas menos complejas, como para ver videos y procesar documentos gráficos, pero no son las más adecuadas para aplicaciones de juegos intensas.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.3 – Procesadores multinúcleo

## Slide 41: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Mecanismos de refrigeración de la CPU
Ventilador de gabinete
  Un ventilador de gabinete sirve para aumentar la circulación de aire en el gabinete de la PC y permite que se elimine más calor.
  Algunos gabinetes tienen varios ventiladores que incorporan aire frío mientras otro ventilador expulsa el aire caliente.
Disipador térmico de la CPU
  Un disipador térmico tiene una superficie grande con aletas de metal para extraer el calor de la CPU y disiparlo en el aire circundante.
    Se coloca un compuesto térmico entre el disipador térmico y la CPU para aumentar la eficiencia de la transferencia de calor.
  Un disipador térmico de CPU sin un ventilador se conoce como "refrigeración pasiva".
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.4 – Mecanismos de refrigeración de la CPU

## Slide 42: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU Mecanismos de refrigeración de la CPU (cont.)
Ventilador de CPU
  Es común instalar un ventilador en la parte superior o dentro de un disipador térmico para alejar el calor de las aletas de metal.
  Un disipador térmico de la CPU con un ventilador se conoce como "refrigeración activa".
Sistema de refrigeración de tarjeta gráfica
  Las tarjetas adaptadoras de video tienen una unidad de procesamiento de gráficos (Graphics-Processing Unit, GPU) que genera calor excesivo.
Sistema de refrigeración de agua
  Se coloca una placa metálica sobre el procesador y se bombea agua por encima de la parte superior para que absorba el calor que genera el procesador.
  El agua se bombea a un radiador para liberar el calor en el aire y, a continuación, hace que vuelva a circular.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.1 – Arquitecturas y funcionamiento de la CPU
3.3.1.4 – Mecanismos de refrigeración de la CPU
3.3.1.5 – Verifique su comprensión: Arquitecturas y funcionamiento de la CPU

## Slide 43: RAID Conceptos de RAID
Las computadoras pueden implementar una tecnología de matriz redundante de discos independientes (RAID).
  RAID proporciona una manera de almacenar datos a través de varios dispositivos de almacenamiento para mejorar la disponibilidad, la confiabilidad, la capacidad, la redundancia o el rendimiento.
Los siguientes términos describen cómo la RAID almacena los datos en los distintos discos:
  Segmentado: permite que los datos se distribuyan a través de varias unidades con un aumento significativo del rendimiento, sin embargo, la falla de una sola unidad significa que se pierden todos los datos.
  Duplicación: almacena datos duplicados en una o más unidades y proporciona redundancia para que la falla de una unidad no cause la pérdida de datos.
  Paridad: proporciona verificación básica de errores y tolerancia ante fallas mediante el almacenamiento de las sumas de comprobación separadas de los datos y permite la reconstrucción de los datos perdidos sin sacrificar la velocidad ni la capacidad.
  Paridad doble: proporciona tolerancia ante fallas para hasta dos unidades fallidas.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.2 – RAID
3.3.2.1 – ¿Qué conoce hasta ahora? - RAID
3.3.2.2 – Conceptos de RAID

## Slide 44: RAID Niveles de RAID
Existen varios niveles de RAID disponibles.
  Estos niveles usan la duplicación, la segmentación y la paridad de diferentes maneras.
  Los niveles más altos de RAID, como RAID 5 o 6, usan la segmentación y la paridad en combinación para proporcionar velocidad y para crear grandes volúmenes.
  Los niveles de RAID superiores a 10 combinan niveles inferiores de RAID.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.2 – RAID
3.3.2.3 – Niveles de RAID
3.3.2.4 – Verifique sus conocimientos: Niveles de RAID

## Slide 45: Puertos, conectores y cables Puertos antiguos
Conexión en serie
  Se usa para conectar varios periféricos, como impresoras, escáneres, módems y conexiones de consola a dispositivos de red.
Conexión en paralelo
  Se usa para conectarse a diversos dispositivos periféricos, impresoras comúnmente.
Juego
  Se usa para conectar una entrada de joystick.
PS/2
  Se usa para conectar un teclado y un mouse. Púrpura para el teclado y verde para el mouse.
Puertos de audio
  Los puertos analógicos se usan para conectar el sistema estéreo, el micrófono y los altavoces/auriculares.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.1 – Puertos antiguos

## Slide 46: Puertos, conectores y cables Puertos de video y gráficos
VGA
  Un puerto analógico y, comúnmente, el puerto de gráficos más antiguo que aún se usa en algunas PC.
DVI
  Proporciona soporte para la transmisión de video digital no comprimido.
  Incluye DVI-A (analógico), DVI-D (digital) y DVI-I (integrado).
HDMI
  Transporta la misma información de video que DVI, pero también es capaz de proporcionar señales de audio y control digitales.
DisplayPort
  Diseñado para reemplazar los puertos DVI y VGA para monitores de computadora; incluye señales de audio y video de gran ancho de banda.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.2 – Puertos de video y gráficos

## Slide 47: Puertos, conectores y cables Cables y conectores USB
A lo largo de los años, USB ha evolucionado con diversos estándares. (USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 y USB 3.2)
USB tipo A
  El conector rectangular típico que se encuentra en casi todas las computadoras de escritorio y portátiles, televisores, consolas de juegos y reproductores multimedia.
Mini USB
  Un conector rectangular con una pequeña muesca en cada lado que se reemplazará por el conector micro USB.
Micro USB
  Un conector común en smartphones, tablets y otros dispositivos.
  Este conector tiene dos esquinas aplastadas en ángulo.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.3 – Cables y conectores USB

## Slide 48: Puertos, conectores y cables Cables y conectores USB (cont.)
USB tipo B
  Este conector tiene una forma cuadrada con esquinas exteriores biseladas y una muesca adicional en la parte superior.
  Se usa para conectar impresoras o discos duros externos.
USB tipo C
  Este conector es rectangular con cuatro esquinas redondeadas y es la interfaz USB más reciente.
  Se usa como un cable multipropósito para conectar diferentes tipos de dispositivos periféricos a una PC.
Lightning
  Este conector es un pequeño conector patentado de 8 pines usado por los dispositivos móviles Apple como iPhones, iPads e iPod para la alimentación y los datos.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.3 – Cables y conectores USB

## Slide 49: Puertos, conectores y cables Cables y conectores SATA
Cable SATA
  Un extremo se conecta a un puerto SATA en una placa base y el otro extremo a la parte posterior de un dispositivo de almacenamiento interno.
  El cable de datos SATA no proporciona alimentación, por lo que además se necesita un cable de alimentación SATA para alimentar el dispositivo de almacenamiento interno.
  Los cables de alimentación y datos SATA están diseñados para que puedan instalarse de una sola manera.
Cable eSATA
  Este cable se usa para conectar unidades SATA externas y es un conector de posición única.
Adaptador eSATA
  Suele usarse una tarjeta de expansión para proporcionar puertos eSATA.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.4 – Cables y conectores SATA

## Slide 50: Puertos, conectores y cables Cables y conectores de par trenzado
El cable de par trenzado se usa en las redes Ethernet cableadas y en las redes telefónicas antiguas.
Pares trenzados
  El cableado de par trenzado no blindado (UTP) es la forma más común de cableado de par trenzado y usa cables de cobre aislados codificados por colores.
  El par trenzado blindado (STP) también usa cables de cobre aislados codificados por colores, pero además incluye blindaje de hoja o trenzado.
RJ-45
  Cada extremo de un cable UTP debe terminar con un conector RJ-45, para que se puede conectar a un puerto Ethernet.
RJ-11
  Las redes telefónicas antiguas usaban un cable UTP de cuatro hilos finalizado con un conector RJ-11.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.5 – Cables y conectores de par trenzado

## Slide 51: Puertos, conectores y cables Cables y conectores coaxiales
Composición del cable coaxial
  El cable coaxial tiene un conductor interno rodeado de material aislante.
  El material aislante está rodeado por un blindaje de hoja que se usa como conductor exterior y como aislante contra la interferencia electromagnética (EMI).
RG-6
  Un cable de calibre grueso con aislamiento y blindaje para aplicaciones de ancho de banda elevado y alta frecuencia (Internet, televisión por cable y televisión satelital).
RG-59
  Un cable más delgado, similar al RG-6, que se usa para aplicaciones de ancho de banda reducido y de menor frecuencia (video analógico y CCTV).
BNC
  Los conectores BNC se usan con audio o video analógico o digital.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.6 – Cables y conectores coaxiales

## Slide 52: Puertos, conectores y cables Cables y conectores SCSI e IDE
La interfaz de sistemas de computadoras pequeñas (SCSI) es un estándar para conectar dispositivos periféricos y de almacenamiento en un formato encadenado en margarita.
Cable SCSI externo
  Se usa para conectar dispositivos SCSI externos más antiguos (escáneres e impresoras).
Cable SCSI interno
  Conector SCSI común para discos duros internos con 50 pines dispuestos en dos filas y conectados a un cable de cinta.
Cable IDE
  Visualmente similar al cable SCSI interno, pero comúnmente con tres conectores de 40 pines.
  Un conector se conecta al puerto IDE de la placa base y dos se conectan a las unidades IDE.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.3 – Puertos, conectores y cables
3.3.3.7 – Cables y conectores SCSI e IDE
3.3.3.8 – Verifique su comprensión: Puertos, conectores y cables

## Slide 53: Monitores Características de los monitores
Hay muchos tipos de monitores de computadora disponibles que varían según el uso, el tamaño, la calidad, la claridad, el brillo y más.
Los monitores de computadora suelen describirse por:
  Tamaño de la pantalla: la medida en diagonal de la pantalla (es decir, de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha) en pulgadas.
  Resolución: la resolución se mide por la cantidad de pixeles horizontales y verticales. Por ejemplo, 1920 x 1080 (es decir, 1080p) significa que tiene 1920 pixeles horizontales y 1080 pixeles verticales.
  Resolución del monitor: se relaciona con la cantidad de información que se puede mostrar en una pantalla.
  Resolución nativa: identifica la mejor resolución del monitor para el monitor específico.
  Modo nativo: este término describe al modo en que la imagen que envía al monitor la tarjeta adaptadora de video coincide con la resolución nativa del monitor.
  Conectividad: los monitores más antiguos usaban VGA o DVI, mientras que los monitores más modernos admiten HDMI y DisplayPort.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.4 – Monitores
3.3.4.1 – Características de los monitores

## Slide 54: Monitores Términos del monitor
Píxel: un punto pequeño capaz de mostrar rojo, verde y azul.
Tamaño de punto: la distancia entre pixeles en la pantalla.
Brillo: la luminancia de un monitor, medida en candelas por metro cuadrado (CD/m2)
Relación de contraste: medición de cuán blanco y cuán negro puede ponerse un monitor.
Relación de aspecto: es la relación entre la medida horizontal y la medida vertical del área de visualización de un monitor.
Frecuencia de actualización: cantidad de segundos para que una imagen se reconstruya, medida en hercios (Hz).
Tiempo de respuesta: la cantidad de tiempo para que un píxel cambie las propiedades (color o brillo).
Entrelazado: crea una imagen mediante el escaneo de la pantalla dos veces. (Líneas impares y, a continuación, líneas pares)
Sin entrelazado: crea la imagen mediante el escaneo de la pantalla de a una línea por vez, de arriba hacia abajo.
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.4 – Monitores
3.3.4.2 – Términos de monitores

## Slide 55: Monitores Estándares de visualización
CGA: adaptador de gráficos de color (resolución 320 x 200)
VGA: matriz de gráficos de video (resolución 640 x 480)
SVGA: matriz de gráficos de video súper (resolución 800 x 600)
HD: alta definición (resolución 1280 x 720), también conocida como 720p
FHD: alta definición completa (resolución 1920 x 1280), también conocida como 1080p
QHD: alta definición cuádruple (resolución 2560 x 1440): también conocida como 1440p
UHD: ultra alta definición (resolución 3840 x 2160), también conocida como 4k
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.4 – Monitores
3.3.4.3 – Estándares de visualización

## Slide 56: Monitores Uso de varios monitores
Agregar monitores puede aumentar el área de escritorio visual y mejorar la productividad.
  Los monitores que se agregan le permiten expandir el tamaño del monitor o duplicar el escritorio, de modo de poder ver más ventanas.
Muchas PC tienen incorporada la capacidad de conectar varios monitores.
Para conectar varios monitores a una computadora, debe hacer lo siguiente:
  habilitar la computadora para que admita varios monitores
  recopilar los cables de visualización adecuados
Notes: 3.3 – Funcionalidades avanzadas de las computadoras
3.3.4 – Monitores
3.3.4.4 – Uso de varios monitores
3.3.4.5 – Verifique su comprensión: terminología de monitores

## Slide 57: 3.4 Configuración de una computadora
Notes: 3 – Hardware de computadora avanzado
3.4 – Configuración de una computadora

## Slide 58: Actualizar hardware de la computadora Actualización de la placa base
Las computadoras requieren actualizaciones periódicas por diversos motivos:
  Los requisitos del usuario cambian
  Los paquetes de software actualizados requieren nuevo hardware
  El nuevo hardware ofrece un mejor rendimiento
Si actualiza o reemplaza una placa base, tenga en cuenta que posiblemente deba reemplazar otros componentes, entre ellos:
  CPU
  Conjunto de disipador térmico y ventilador
  RAM.
La nueva placa base debe caber en el gabinete de la computadora antigua y la fuente de alimentación debe admitirlo.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.1 – Actualización de la placa base

## Slide 59: Actualización del hardware de la computadora Pasos para actualizar una placa base
Para actualizar una placa base del gabinete de la computadora, siga estos pasos:
  Paso 1. Registre cómo la fuente de alimentación, los ventiladores de gabinete, los LED de gabinete y los botones del gabinete se conectan a la placa base anterior.
  Paso 2. Desconecte los cables de la placa base anterior.
  Paso 3. Desconecte y quite las tarjetas de expansión del gabinete.
  Paso 4. Registre cómo la placa base anterior se asegura al gabinete.
  Paso 5. Remueva la antigua placa base del gabinete.
Paso 6. Identifique dónde se encuentran todos los conectores, por ejemplo, alimentación, SATA, ventilador, USB, audio, conector del panel frontal y cualquier otro, en la nueva placa base.
Paso 7. Reemplace el protector de E/S anterior por el protector de E/S nuevo.
Paso 8. Inserte y asegure la placa base en el gabinete.
Paso 9. Conecte la fuente de alimentación, los ventiladores de gabinete, los LED del gabinete, el panel frontal y cualquier otro cable requerido.
Paso 10. Una vez que se instaló la nueva placa base y se conectaron los cables, se deben instalar y fijar las tarjetas de expansión.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.2 – Pasos para actualizar una placa base

## Slide 60: Actualización del hardware de la computadora Actualización de CPU
Una forma de incrementar la potencia de las PC es aumentar la velocidad de procesamiento mediante la actualización de la CPU.
  Es posible que la nueva CPU requiera un conjunto de disipador térmico y ventilador distinto.
  El conjunto debe adaptarse físicamente a la CPU y ser compatible con el socket de la CPU.
También debe ser adecuado para eliminar el calor de la CPU más rápida mediante la instalación de ventiladores de gabinete adicionales.
PRECAUCIÓN: Debe aplicar pasta térmica entre la nueva CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.3 – Actualización de la CPU

## Slide 61: Actualización del hardware de la computadora Actualización del dispositivo de almacenamiento
En lugar de adquirir una nueva computadora para obtener mayor velocidad y más espacio de almacenamiento, puede considerar la posibilidad de agregar otro disco duro.
Existen varios motivos para instalar una unidad adicional:
  Aumentar el espacio de almacenamiento
  Aumentar la velocidad del disco duro
  Instalar un segundo sistema operativo
  Almacenar el archivo de intercambio del sistema
  Proporcionar tolerancia a fallas
  Realizar copias de seguridad del disco duro original
Después de seleccionar el disco duro adecuado, siga estas pautas generales durante la instalación:
  Paso 1. Coloque el disco duro en una bahía de unidad de disco vacía y ajuste los tornillos para fijar el disco duro.
  Paso 2. Conecte la unidad a la placa base utilizando el cable correcto.
  Paso 3. Conecte el cable de alimentación a la unidad.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.4 – Actualización de dispositivos de almacenamiento

## Slide 62: Actualización de hardware de la computadora Actualizaciones de periféricos
Los dispositivos periféricos necesitan actualizarse periódicamente.
Por ejemplo, si el dispositivo deja de funcionar o si desea mejorar el rendimiento y la productividad, puede ser necesaria una actualización.
Estos son algunos motivos para actualizar un teclado o un mouse:
  Cambie el teclado y el mouse por un diseño ergonómico.
    Los dispositivos ergonómicos son hechos para ser más cómodos para usar, y ayudar a evitar lesiones por movimientos repetitivos.
  Reconfigure el teclado para que se acomode a una tarea especial, como escribir en un segundo idioma con caracteres adicionales.
  Para acomodar a los usuarios con discapacidad.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.5 – Actualizaciones de periféricos

## Slide 63: Actualizar hardware de la computadora Actualización de la fuente de alimentación
Si actualiza el hardware de la computadora, es probable que también cambien sus necesidades de alimentación.
De ser así, es posible que deba actualizar la fuente de alimentación.
Puede encontrar calculadoras en Internet para ayudarlo a determinar si necesita actualizar la fuente de alimentación.
  Busque "calculadora de vataje de fuente de alimentación".
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.6 – Actualización de la fuente de alimentación

## Slide 64: Actualización de hardware de la computadora Práctica de laboratorio: Investigación de una actualización de hardware
En esta práctica de laboratorio, recopilará información sobre los componentes de hardware para que pueda actualizar el hardware de su cliente y así puedan jugar videojuegos avanzados.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.1 – Actualización del hardware de la computadora
3.4.1.7 – Práctica de laboratorio: Investigación de una actualización de hardware

## Slide 65: Configuraciones para computadoras especializadas Clientes ligeros y pesados
A menudo, las computadoras tienen las siguientes denominaciones:
  Clientes pesados
    A veces se denominan clientes sobrecargados.
    Son computadoras estándar con su propio sistema operativo, una multitud de aplicaciones y almacenamiento local.
    Son sistemas independientes y no requieren una conexión de red para funcionar, ya que todo el procesamiento se realiza de forma local en la computadora.
  Clientes ligeros
    Generalmente, son computadoras básicas conectadas en red que confían en servidores remotos para realizar todo el procesamiento de datos.
    Los clientes ligeros requieren una conexión de red a un servidor y generalmente acceden a los recursos mediante un navegador web.
    Los clientes no poseen ningún almacenamiento interno y disponen de recursos locales muy escasos.
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.2 – Configuraciones para computadoras especializadas
3.4.2.1 – ¿Qué conoce hasta ahora? – Configuración de una estación de trabajo de CAx
3.4.2.2 – ¿Qué conoce hasta ahora? – Configuración de una estación de trabajo de edición de audio y video
3.4.2.3 – ¿Qué conoce hasta ahora? – Configuración de una estación de trabajo de virtualización
3.4.2.4 – ¿Qué conoce hasta ahora? – Configuración de una PC de juegos
3.4.2.5 – Verifique su comprensión: Tipos de componentes informáticos especializados
3.4.2.6 – Clientes pesados y ligeros

## Slide 66: Configuraciones para computadoras especializadas NAS
Los dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS) son servidores que están conectados a una red para proporcionar almacenamiento de datos a nivel de archivos a los clientes.
En ocasiones, esta computadora especializada es de un solo propósito y está ejecutando un sistema operativo reducido para desempeñar solamente la función de servidor de archivos.
  A veces, el dispositivo puede ofrecer funciones adicionales, por ejemplo:
    transmisión de medios
    servicios de red
    funciones automáticas de copia de respaldo
    hosting de sitios web y más...
Notes: 3.4 – Configuración de una computadora
3.4.2 – Configuraciones para computadoras especializadas
3.4.2.7 – NAS

## Slide 67: 3.5 Protección del medio ambiente
Notes: 3 – Hardware de computadora avanzado
3.5 – Protección del medio ambiente

## Slide 68
Eliminación segura de equipos y suministros Métodos de eliminación segura
La Desecho y el reciclamiento adecuados de los componentes de PC peligrosos es un asunto de interés global.
Asegúrese de seguir las normas que rigen la eliminación de elementos específicos.
Las organizaciones que infrinjan dichas normas pueden recibir multas o afrontar costosas batallas legales.
Las normas para la eliminación de estos elementos varían de un estado y de un país a otro:
  Baterías
  Kits de tóner, cartuchos y reveladores
  Disolventes químicos y latas de aerosoles
  Teléfonos móviles y tablets
Notes: 3.5 – Protección del medio ambiente
3.5.1 – Eliminación segura de equipos y suministros
3.5.1.1 – Métodos de eliminación segura

## Slide 69
Eliminación segura de equipos y suministros Hojas de datos de seguridad
Una hoja de datos de seguridad (SDS, Safety and Data Sheet; antes conocida como MSDS [Material Safety and Data Sheet]) es una hoja informativa donde se resume información sobre identificación de materiales, incluidos los componentes peligrosos que pueden afectar la salud de las personas, los peligros de incendio y los requisitos de primeros auxilios.
Las SDS contienen información sobre reactividad e incompatibilidad química.
También incluyen medidas de protección para el manejo y el almacenamiento seguros de los materiales, así como procedimientos de eliminación y control de derrames y fugas.
Para determinar si un material se clasifica como peligroso, consulte la SDS del fabricante que, en los EE. UU., es requerida por OSHA cuando el material se transfiere a un nuevo propietario.
La SDS explica cómo deshacerse de los materiales potencialmente peligrosos en la forma más segura.
Notes: 3.5 – Protección del medio ambiente
3.5.1 – Eliminación segura de equipos y suministros
3.5.1.2 – Hojas de datos de seguridad (SDS)
3.5.1.3 – Verifique su comprensión: Eliminación segura

## Slide 70: 3.6 Resumen del capítulo
Notes: 3 – Hardware de computadora avanzado
3.6 – Resumen del capítulo

## Slide 71: Conclusión Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado
Configuración de ajustes de BIOS o UEFI
Explicación de la energía eléctrica
Explicación de la funcionalidad de la computadora
Descripción de las características del monitor.
Explicación de los métodos de eliminación segura para proteger el medio ambiente
Notes: 3.6 – Resumen del capítulo
3.6.1 – Conclusión
3.6.1.1 – Capítulo 3: Hardware de computadora avanzado

## Slide 72: Sección 3.1 Nuevos términos y comandos
BIOS UEFI POST CMOS | Arranque seguro LoJack TPM Actualización del BIOS
Notes: Nuevos términos y comandos

## Slide 73: Sección 3.2 Nuevos términos y comandos
Voltaje Resistencia Corriente Alimentación Protector contra sobrevoltaje UPS SPS | Ley de ohm Apagón total Baja de tensión Ruido Pico Sobrevoltaje
Notes: Nuevos términos y comandos

## Slide 74: Sección 3.3 Nuevos términos y comandos
⁪RISC CISC HyperTransport Hyper-Threading MHz GHz Virtualización de la CPU GPU CPU de varios núcleos Refrigeración por agua Refrigeración activa Refrigeración pasiva Segmentación Duplicación Paridad Paridad doble | Niveles de RAID (0, 1, 5, 6, 10) Conexión en serie Conexión en paralelo Juego PS/2 VGA DVI HDMI DisplayPort USB tipo A Mini USB Micro USB USB tipo B USB tipo C Lightning
Notes: Nuevos términos y comandos

## Slide 75: Sección 3.3 Nuevos términos y comandos (cont.)
SATA eSATA RJ-45 RJ-11 UTP STP RG-6 RG-59 BNC SCSI IDE Píxel Tamaño de punto Brillo Proporción de contraste | Relación de aspecto Frecuencia de actualización Tiempo de respuesta Entrelazado No entrelazado CGA VGA SVGA HD FHD QHD UHD
Notes: Nuevos términos y comandos

## Slide 76: Sección 3.4 Nuevos términos y comandos
Ergonómico CAx CAM VDI | Clientes ligeros Clientes pesados Clientes sobrecargados NAS
Notes: Nuevos términos y comandos

## Slide 77: Sección 3.5 Nuevos términos y comandos
SDS | MSDS
Notes: Nuevos términos y comandos