## Slide 1: Capítulo 2: Armado de PC
Materiales del instructor
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials 7.0
Capítulo 2: Armado de PC

## Slide 2: Materiales del instructor: Guía de planificación del capítulo 2
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 16
Nota: Elimine la Guía de Planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3: Capítulo 2: Armado de PC
Guía de planificación de IT Essentials 7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 2: Armado de PC

## Slide 4: Verifique su comprensión y ¿Qué conoce hasta ahora?
Las actividades de "Verifique su Comprensión" solían denominarse Actividades Interactivas. Simplemente tienen un nuevo nombre. Fueron diseñadas para permitir que los alumnos determinen rápidamente si comprenden el contenido y pueden continuar, o si necesitan repasar.
Las actividades de "Verifique su Comprensión" no afectan las calificaciones de los alumnos.
Las actividades denominadas "¿Qué conoce hasta ahora?" son un tipo de actividad en el que solicitamos al alumno que simplemente adivine. No pretende evaluar su conocimiento. Solo pretende introducir diferentes temas para que piensen en ellos antes de ser presentados en el curso. Los alumnos reciben contenido adicional en forma de comentarios para cualquier respuesta que seleccionen.
Las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora? no afectan directamente las calificaciones de los alumnos; no obstante, los comentarios pueden presentar contenido que aparece posteriormente en pruebas y exámenes, por lo que es importante que los alumnos completen las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora?
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 2: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
2.1.1.1 | Explicación del video | Seguridad general y contra incendios | Recomendado
2.1.2.1 | Explicación en video | Instalación de la fuente de alimentación | Recomendado
2.1.2.2 | Verifique su comprensión | Instalación de la fuente de alimentación | Recomendado
2.1.2.5 | Práctica de laboratorio | Instalación de la fuente de alimentación | Recomendado
2.1.3.1 | Demostración en video | Instalar la CPU | Recomendado
2.1.3.2 | Verifique su comprensión | Instalar la CPU | Recomendado
2.1.3.3 | Demostración en video | Instalar la RAM | Recomendado
2.1.3.4 | Verifique su comprensión | Instalar la RAM | Recomendado
2.1.3.5 | Demostración en video | Instalación de la placa base | Recomendado
2.1.3.6 | Verifique su comprensión | Instalación de la placa base | Recomendado
2.1.3.10 | Práctica de laboratorio | Instalación de la placa base a la computadora | Recomendado
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 2: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
2.1.4.1 | Demostración en video | Instalación de las unidades | Recomendado
2.1.4.6 | Verifique su comprensión | Instalación de unidades | Recomendado
2.1.4.7 | Práctica de laboratorio | Instalación de las unidades | Recomendado
2.1.5.1 | Demostración en video | Instalación de las tarjetas adaptadoras | Recomendado
2.1.5.5 | Verifique su comprensión | Instalación de tarjetas adaptadoras | Recomendado
2.1.5.6 | Práctica de laboratorio | Instalación de tarjetas adaptadoras | Recomendado
2.1.6.3 | Verifique su comprensión | Una la tarjeta de medios con su descripción | Recomendado
2.1.7.1 | Demostración en video | Conexión de los cables de alimentación internos | Recomendado
2.1.7.2 | Verifique su comprensión | Identificación de los conectores de alimentación | Recomendado
2.1.7.3 | Demostración en video | Conexión de los cables de datos internos | Recomendado
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 2: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
2.1.7.4 | Práctica de laboratorio | Instalación de los cables internos | Recomendado
2.1.7.5 | Demostración en video | Instalación de los cables del panel frontal | Recomendado
2.1.7.7 | Verifique su comprensión | Identificación de los cables del panel frontal | Recomendado
2.1.7.8 | Práctica de laboratorio | Instalación de los cables del panel frontal | Recomendado
2.1.7.9 | Demostración en video | Finalización del armado de la computadora | Recomendado
2.1.7.10 | Verifique su comprensión | Identificación de los conectores externos | Recomendado
2.1.7.11 | Práctica de laboratorio | Finalización del armado de la computadora | Recomendado
Notes: 7

## Slide 8: Capítulo 2: Evaluación
Los estudiantes deben completar la "Evaluacion" del Capítulo 2 después de completar el Capítulo 2.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 2: Prácticas recomendadas
Antes de enseñar el Capítulo 2, el instructor debe:
Completar la “Evaluación” del Capítulo 2.
El objetivo de este capítulo es armar una computadora.
Notes: 9

## Slide 10: Capítulo 2: Prácticas recomendadas (cont.)
Instalar los componentes para armar, reparar o actualizar computadoras personales es importante. Algunos aspectos que quizás desee enfatizar mientras trabaja en las PC:
Seguridad
  Apagar y desconectar la alimentación antes de comenzar
  Quitarse elementos personales: identificaciones colgantes, relojes, joyas
  Liberar el espacio para trabajar
  Bordes filosos: puede tener vendas adhesivas en el aula
  Seguridad de levantamiento
  Demostración del extintor de incendios: invite al responsable de la seguridad a una demostración de 5 minutos del uso de un extintor
  El interior de la computadora tiene bajo voltaje
  ESD y prevención de daños a los componentes sensibles, como la RAM
Debe prestarse especial atención para explicar, demostrar o instalar las CPU. Explique el pin 1 y el socket del procesador con muesca.
Notes: 10

## Slide 11: Capítulo 2: Prácticas recomendadas (cont.)
Idea de CPU: puede tener un área separada en la que los estudiantes puedan practicar la eliminación o instalación de las CPU en placas base antiguas que no están montadas en la computadora. Esto permite que el estudiante se sienta menos intimidado por una pieza que intimidaría hasta a un técnico experimentado que no haya instalado muchas.
  Las CPU actuales tienen los pines dentro del socket en vez de tenerlas en la CPU.
RAM: Asegúrese de aconsejar a los estudiantes que no fuercen la conexión. Si se siente resistencia, verifique la alineación de la muesca y presione recto hacia abajo hasta que las lengüetas puedan colocarse de manera segura y protegida en el costado del módulo.
Algunos profesores prefieren explicar mientras los estudiantes desarman la computadora, lo que los obliga a detenerse y escuchar entre los pasos.
Una manera menos intimidante de desarmar la computadora es organizar a los estudiantes en parejas y hacer que desarmen la computadora en simultáneo, al tiempo que documentan el proceso con fotos tomadas con el teléfono, diagramas dibujados a mano, notas, etc. que crean ellos mismos. Luego, permita que vuelvan a formar un solo grupo a su ritmo y que solucionen ellos mismo los problemas si algo no funciona. Es posible que necesiten ayuda del instructor con la lógica de dónde comenzar.
Notes: 11

## Slide 12: Capítulo 2: Prácticas recomendadas (cont.)
Si las computadoras son limitadas, pero se dispone de acceso a Internet o listas de piezas impresas, puede pedir a algunos estudiantes que desensamblen la computadora mientras otros estudiantes compran una pieza determinada, como una fuente de alimentación.
  Para la compra, este sería un buen momento para presentar a los estudiantes algunos de los sitios web que se usan para conseguir piezas de computadora. Tenga en cuenta que algunos de estos sitios tienen calculadoras de fuente de alimentación, software de RAM u otras herramientas para ayudarlo a seleccionar piezas.
    PCPARTPICKER: https://pcpartpicker.com/
    NEWEGG: https://www.newegg.com/
    TigerDriect: http://www.tigerdirect.com/
    CDW: https://www.cdw.com
    Crucial: https://www.crucial.com/
    Kingston: https://www.kingston.com
  Se muestran los factores de forma de la placa base y/o el caso los términos de ayuda como ATX o micro-ATX son buenos para reforzar y demostrar en este capítulo.
Notes: 12

## Slide 13: Capítulo 2: Prácticas recomendadas (cont.)
Sea especialmente consciente y advierta a los estudiantes sobre el establecimiento de notaciones sobre qué conector SATA se conecta el disco duro o la unidad óptica. Conectar el cable al conector de placa base incorrecto puede hacer que la computadora no arranque.
Advierta a los estudiantes sobre el manejo correcto de las unidades de disco duro mecánicas.
Al desensamblar, la desconexión de cables es un arte. Algunos cables deben moverse ligeramente hacia atrás y hacia adelante, mientras que para otros se recomienda quitar el cable del socket cuidadosamente. Tirar del cable podría hacer que el cable se desconecte del conector y deje de funcionar.
Practique la instalación de tarjetas de todo tipo en cualquier socket para que los estudiantes obtengan la experiencia de (1) obtener acceso a los sockets, ya que los fabricantes usan una variedad de métodos, (2) la cantidad de presión que se debe ejercer para insertar adaptadores en un socket, especialmente si el socket no se usó antes, y (3) la confianza al hacerlo en un entorno de aula que es menos amenazante y proporciona un tiempo de práctica.
Notes: 13

## Slide 14: Capítulo 2: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre las estrategias de enseñanza, incluidos los planes de lección, analogías para los conceptos difíciles y temas de conversación, visite la Comunidad ITE en: https://community.cisco.com/t5/networking-academy/ct-p/Netacad, or vaya a https://community.cisco.com.
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, cárguelos a la Comunidad ITE a fin de ayudar a otros instructores.
Notes: 14

## Slide 15: Capítulo 2: Armado de PC
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials 7.0
Capítulo 2: Armado de PC

## Slide 16: Capítulo 2: Secciones y objetivos
2.1 Armado de la computadora
  Arme una computadora.
    Defina las normas generales y de seguridad contra incendios.
    Conecte la fuente de alimentación.
    Instale los componentes de la placa base.
    Instale las unidades internas.
    Instale las tarjetas adaptadoras.
    Identifique el almacenamiento adicional.
    Conecte los componentes de la computadora con los cables adecuados.
Notes: 16
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 2: Armado de PC

## Slide 17: 2.1 Armado de la computadora
Notes: 2 – Armado de la PC
2.1 – Armado de la computadora

## Slide 18: Seguridad general y contra incendios Explicación en video: seguridad general y contra incendios
En esta explicación en video, conocerá las precauciones generales y de seguridad contra incendios para trabajar en una computadora:
Quitarse relojes o joyas
Apagar y desenchufar equipos
Eliminar desorden del espacio de trabajo
Cubrir los bordes afilados del interior de la computadora
Usar gafas de seguridad
Procedimientos de elevación adecuados
Disponibilidad, categoría y uso del extintor de incendios
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.1 – Seguridad general y contra incendios
2.1.1.1 – Explicación en video: seguridad general y contra incendios

## Slide 19: Abra el gabinete y conecte la fuente de alimentación Demostración en video: instalación de la fuente de alimentación
Esta es una demostración en video sobre la instalación de la fuente de alimentación:
Paso 1: Abra el gabinete de la computadora
Paso 2: Alinee los orificios de tornillo de la fuente de alimentación con el montaje del gabinete de la computadora.
Paso 3: Atornille la fuente de alimentación en su lugar.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.2 – Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación
2.1.2.1 – Demostración en video: instalación de la fuente de alimentación
2.1.2.2 – Verifique su comprensión: instalación de la fuente de alimentación

## Slide 20: Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación Selección del gabinete y los ventiladores
Tipo de modelo: la placa base determina el tipo de gabinete que se puede usar. El tamaño y la forma deben coincidir.
Tamaño: si una computadora tiene muchos componentes, necesitará más espacio para que la circulación de aire mantenga el sistema refrigerado.
Fuente de alimentación: elija una fuente de alimentación cuya corriente nominal y tipo de conexión coincidan con los de la placa base.
Apariencia: hay muchos diseños de gabinete para elegir.
Visualización de estado: las luces LED ubicadas en el exterior del gabinete indican si el sistema recibe alimentación, si el disco duro se encuentra en uso y si la computadora está en el modo de suspensión o de hibernación.
Ranuras de ventilación: todos los gabinetes tienen una ranura de ventilación en la fuente de alimentación, y algunos tienen otra en la parte trasera para permitir que el aire entre o salga del sistema. Algunos gabinetes tienen incluso más ranuras de ventilación.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.2 – Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación
2.1.2.3 – Selección del gabinete y los ventiladores

## Slide 21: Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación Selección del gabinete y los ventiladores (cont.)
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.2 – Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación
2.1.2.3 – Selección del gabinete y los ventiladores (cont.)

## Slide 22: Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación Selección de una fuente de alimentación
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.2 – Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación
2.1.2.4 – Selección de una fuente de alimentación

## Slide 23: Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación Práctica de laboratorio: instalación de la fuente de alimentación
En esta práctica de laboratorio, instalará una fuente de alimentación en un gabinete de computadora.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.2 – Apertura del gabinete y conexión de la fuente de alimentación
2.1.2.5 – Práctica de laboratorio: Instalación de la fuente de alimentación

## Slide 24: Instalación de los componentes de la placa base Demostración en vídeo: instalación de la CPU
Esta es una demostración en video sobre la instalación de la CPU:
Paso 1: oriente la CPU hacia la ranura de la CPU.
Paso 2: presione la CPU en la ranura de la CPU.
Paso 3: bloquee la CPU en su lugar.
Paso 4: aplique pegamento térmico a la CPU.
Paso 5: instale el disipador térmico.
Paso 6: asegure el disipador térmico.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.1 – Demostración en video: instalación de la CPU
2.1.3.2 – Verifique su comprensión: instalación de la CPU

## Slide 25: Instalación de los componentes de la placa base Demostración en video: instalación de la RAM
Esta es una demostración en video sobre la instalación de la RAM:
Paso 1: abra las palancas de la ranura de la RAM.
Paso 2: oriente el chip de la RAM hacia la ranura de la placa base.
Paso 3: baje el chip de la RAM en la ranura.
Paso 4: presione firmemente para bloquear el chip de la RAM.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.3 – Demostración en vídeo: instalación de la RAM
2.1.3.4 – Verifique su comprensión: instalación de la RAM

## Slide 26: Instalación de los componentes de la placa base Demostración en vídeo: instalación de la placa base
Esta es una demostración en video sobre la instalación de la placa base:
Paso 1: alinee la placa base en la dirección correcta.
Paso 2: ubique los separadores.
Paso 3: instale los separadores en el gabinete de la computadora.
Paso 4: alinee la placa de E/S a la parte posterior del gabinete de la computadora.
Paso 5: baje la placa base en su lugar.
Paso 6: instale los tornillos en los separadores.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.5 – Demostración en video: instalación de la placa base
2.1.3.6 – Verifique su comprensión: instalación de la placa base .

## Slide 27: Instalación de los componentes de la placa base Selección de la placa base
Al seleccionar una placa base de reemplazo, asegúrese de que admita o acepte lo siguiente:
CPU
RAM
Adaptador de video, otras tarjetas adaptadoras
El socket y el conjunto de chips de la placa base son compatibles con la CPU
El conjunto de disipador térmico y ventilador existente si se vuelve a usar la CPU
La cantidad y el tipo de ranuras de expansión. Deben coincidir con las tarjetas adaptadoras existentes y permitir el uso de nuevas tarjetas.
Las conexiones de fuente de alimentación existentes deben adaptarse a la nueva placa base.
La nueva placa base debe caber en el gabinete actual de la computadora.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.7 – Selección de la placa base

## Slide 28: Instalación de los componentes de la placa base Selección de la CPU y la refrigeración de la CPU
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.8 – Selección de la CPU y la refrigeración de la CPU

## Slide 29: Instalación de los componentes de la placa base Selección de la RAM
Cuando hay una aplicación que se bloquea o la PC muestra mensajes de error frecuentemente, es posible que se necesite nueva RAM. Para determinar si el problema es la RAM, ejecute la prueba de RAM en el BIOS. El conjunto de chips debe admitir la velocidad de la nueva RAM.
La memoria también puede categorizarse como almacenada en búfer o no almacenada en búfer:
Memoria no almacenada en búfer: Es la memoria normal para las computadoras. La computadora lee los datos directamente de los bancos de memoria, lo que la convierte en una memoria más rápida que la memoria almacenada en búfer.
Memoria almacenada en búfer: memoria especializada para servidores y estaciones de trabajo de alto nivel que usan grandes cantidades de RAM. Tienen un chip de control integrado en el módulo que ayuda al controlador de memoria en la administración de grandes cantidades de RAM.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.9 – Selección de la RAM

## Slide 30: Instalación de los componentes de la placa base Instalación de la placa base en una computadora
En esta práctica de laboratorio, instalará una CPU, un conjunto de disipador térmico y ventilador, y módulos de RAM en la placa base. Luego, deberá instalar la placa base en el gabinete de la computadora.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.3 – Instalación de los componentes de la placa base
2.1.3.10 – Práctica de laboratorio: instalación de la placa base en una computadora

## Slide 31: Instalación de unidades internas Demostración en vídeo: instalación de las unidades
Esta es una demostración en video sobre la instalación de las unidades:
Disco duro
Paso 1: coloque la unidad de disco duro de modo que quede alineada con la abertura del conector para unidad. Los conectores de alimentación e interfaz deben estar orientados hacia la placa base.
Paso 2: coloque la unidad de disco duro en el conector para unidad de modo que los orificios para tornillos de la unidad coincidan con los orificios para tornillos del gabinete.
Paso 3: fije la unidad de disco duro al gabinete con los tornillos adecuados.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.1 – Demostración en vídeo: instalación de las unidades

## Slide 32: Instalación de unidades internas Demostración en vídeo: instalación de las unidades (cont.)
Esta es una demostración en video sobre la instalación de las unidades:
Unidad óptica
Paso 1: desde el frente del gabinete, elija la bahía de unidad que desea que contenga la unidad. Elimine el placa frontal de esa bahía si es necesario.
Paso 2: coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con la abertura de la bahía de unidad de disco de 5,25 in (13,34 cm) en la parte delantera del gabinete.
Paso 3: coloque la unidad óptica en la bahía para unidad de modo que los orificios para tornillos de la unidad óptica coincidan con los orificios para tornillos del gabinete.
Paso 4: asegure el medio óptico
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.1 – Demostración en video: instalación de las unidades (cont.)

## Slide 33: Instalación de las unidades internas Selección de discos duros
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.2 – Selección de discos duros

## Slide 34: Instalación de unidades internas Selección de unidades ópticas
Capacidades de las unidades ópticas
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.3 – Selección de las unidades ópticas

## Slide 35: Instalación de las unidades internas Instalación del disco duro
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.4 – Instalación del disco duro

## Slide 36: Instalación de unidades internas Instalación de la unidad óptica
Paso 1. En la parte delantera del gabinete, elija la bahía de unidad que desea que contenga la unidad. Elimine la placa frontal de esa bahía si es necesario.
Paso 2. Coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con la abertura de la bahía de unidad de disco de 5,25 in (13,34 cm) en la parte delantera del gabinete, como se muestra en la figura.
Paso 3. Coloque la unidad óptica en la bahía de unidad de disco de modo que los orificios para tornillos de la unidad óptica coincidan con los orificios para tornillos del gabinete.
Paso 4. Fije la unidad óptica al gabinete con los tornillos adecuados.
Consejo de instalación. Presione levemente todos los tornillos a mano antes de ajustar cualquiera de ellos con un destornillador. Así será más fácil ajustar los últimos dos tornillos.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.5 – Instalación de unidad óptica
2.1.4.6 – Verifique su comprensión: instalación de unidades

## Slide 37: Instalación de unidades internas Práctica de laboratorio: instalación de las unidades
En esta práctica de laboratorio, instalará el disco duro y las unidades ópticas.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.4 – Instalación de las unidades internas
2.1.4.7 – Instalación de las unidades

## Slide 38: Instalación de las tarjetas adaptadoras Demostración en vídeo: instalación de las tarjetas adaptadoras
Esta es una demostración en video sobre la instalación de las tarjetas adaptadoras:
Paso 1: encuentre una ranura PCIe x16 vacía en el gabinete y elimine la pequeña cubierta metálica.
Paso 2: alinee la tarjeta adaptadora de video con la ranura de expansión correspondiente en la placa base.
Paso 3: presione suavemente la tarjeta adaptadora de video hasta que esté completamente asentada.
Paso 4: fije el soporte de montaje de la tarjeta adaptadora de video al gabinete con el tornillo adecuado.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.5 – Instalación de tarjetas adaptadoras
2.1.5.1 – Demostración en video: instalación de las tarjetas adaptadoras

## Slide 39: Instalación de las tarjetas adaptadoras Selección de tarjetas adaptadoras
Las tarjetas adaptadoras están diseñadas para realizar tareas específicas y agregan funcionalidades adicionales a la PC. Hay una variedad de tarjetas adaptadoras:
Gráficos
Sonido
Controlador de almacenamiento
E/S
NIC
Captura
Las tarjetas adaptadoras se insertan en dos tipos de ranuras de expansión en una placa base:
Interconexión de componentes periféricos (PCI).
PCI Express (PCIe): PCIe tiene cuatro tipos de ranuras; x1, x4, x8 y x16.
PCI
PCIe x1
PCIe x16
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.5 – Instalación de tarjetas adaptadoras
2.1.5.2 – Selección de tarjetas adaptadoras

## Slide 40: Instalación de tarjetas adaptadoras Otros factores para la selección de tarjetas adaptadoras
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.5 – Instalación de tarjetas adaptadoras
2.1.5.3 – Otros factores de selección de tarjetas adaptadoras

## Slide 41: Instalación de las tarjetas adaptadoras Instalación de las tarjetas adaptadoras
Las tarjetas de expansión se instalan en una ranura adecuada en la placa base.
Consejo de instalación: investigue la longitud de la tarjeta de video. Puede que las tarjetas más grandes no sean compatibles con algunas placas base. Algunas tarjetas de adaptador pueden traer soportes de montaje de diferentes niveles para acomodar estos gabinetes.
Consejo de instalación: algunos gabinetes tienen ranuras pequeñas en la parte inferior del orificio donde se eliminó la cubierta. Deslice la parte inferior del soporte de montaje dentro de la ranura antes de asentar la tarjeta.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.5 – Instalación de tarjetas adaptadoras
2.1.5.4 – Instalación de tarjetas adaptadoras
2.1.5.5 – Verifique su comprensión: instalación de tarjetas adaptadoras

## Slide 42: Instalación de las tarjetas adaptadoras Práctica de laboratorio: instalación de la tarjeta adaptadora
En esta práctica de laboratorio, instalará una NIC, una NIC inalámbrica y una tarjeta adaptadora de video.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.5 – Instalación de tarjetas adaptadoras
2.1.5.6 – Práctica de laboratorio: instalación de tarjetas adaptadoras

## Slide 43: Selección de almacenamiento adicional Selección de un lector de medios
Se han desarrollado varios formatos de tarjetas de medios a lo largo de los años, como los siguientes:
Secure Digital (SD)
MicroSD
MiniSD
CompactFlash
Memory Stick
Elija el lector de medios sobre la base de las necesidades actuales y futuras.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.6 – Selección de almacenamiento adicional
2.1.6.1 – Selección de un lector de medios

## Slide 44: Selección de almacenamiento adicional Selección de almacenamiento externo
Las unidades de memoria flash USB externas, que a veces se denominan dispositivos de memoria, se usan comúnmente como almacenamiento externo extraíble. Los dispositivos de almacenamiento externos se conectan a un puerto externo mediante puertos USB, eSATA o Thunderbolt.
Elija el tipo de dispositivo de almacenamiento externo adecuado para las necesidades del cliente. Por ejemplo, si el cliente necesita transferir una pequeña cantidad de datos, como una sola presentación, la unidad de memoria flash externa es una buena opción. Si el cliente necesita realizar una copia de seguridad o la transferencia de una gran cantidad de datos, elija un disco duro externo.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.6 – Selección de almacenamiento adicional
2.1.6.2 – Selección de almacenamiento externo
2.1.6.3 – Verifique su comprensión: una las tarjetas de medios con su descripción

## Slide 45: Instalación de los cables Demostración en video: conexión de los cables de alimentación internos
Esta es una demostración en video sobre la conexión de los cables de alimentación internos:
Paso 1: alinee el conector de alimentación ATX de 24 pines con el socket de la placa base.
Paso 2: presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar.
Paso 3: alinee el conector de fuente auxiliar de 4 pines con el socket de la placa base.
Paso 4: presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar.
Paso 5: alinee el conector de alimentación del ventilador de la CPU con el socket de la placa base.
Paso 6: presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7: Instalación de cables
2.1.7.1 – Demostración en video: Conexión de los cables de alimentación internos
2.1.7.2 – Verifique su comprensión: Identificación de los conectores de alimentación

## Slide 46: Instalación de los cables Demostración en video: conexión de los cables de datos internos
Esta es una demostración en video sobre la conexión de los cables de datos internos:
Paso 1: alinee el cable SaTA y conecte un extremo al socket de la placa base.
Paso 2: alinee el otro extremo del cable SATA y conéctelo en el puerto SATA más pequeño de la unidad.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.3 – Demostración en vídeo: conexión de los cables de datos internos

## Slide 47: Instalación de los cables Práctica de laboratorio: instalación de los cables internos
En esta práctica de laboratorio, instalará los cables internos
de alimentación y datos en la computadora.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.4 – Práctica de laboratorio: Instalación de los cables internos

## Slide 48: Instalación de los cables Demostración en video: Instalación de los cables del panel frontal
Esta es una demostración en video sobre la conexión de los cables del panel frontal:
Paso 1: conecte el cable de alimentación al conector del panel de sistema en la ubicación marcada como PWR_SW.
Paso 2: conecte el cable de reinicio al conector del panel de sistema en la ubicación marcada “RESET”.
Paso 3: conecte el cable del LED de encendido al conector del panel de sistema en la ubicación marcada “PWR_LED”.
Paso 4: conecte el cable de actividad LED al conector del panel de sistema en la ubicación marcada "HDD_LED".
Paso 5: conecte el cable del altavoz al conector del panel de sistema en la ubicación marcada “SPEAKER”.
Paso 6: conecte el cable USB al conector USB.
Paso 7: conecte el cable de audio al conector de audio.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.5 – Demostración en video: Instalación de los cables del panel frontal

## Slide 49: Instalación de los cables Instalación de los cables del panel frontal
Un gabinete de computadora suele tener un botón de encendido y luces de actividad visibles en la parte delantera del gabinete. El gabinete incluye cables del panel frontal que deben conectarse a un conector común del panel de sistema en una placa base. La escritura en la placa base cerca del conector del panel de sistema muestra dónde se conecta cada cable.
Conectores del panel frontal
Conectores del panel de sistema
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.6 – Instalación de los cables del panel frontal

## Slide 50: Instalación de los cables Instalación de los cables del panel frontal (cont.)
Indicador de flecha del pin 1
Pin 1 del conector del panel de sistema
Indicador
Los conectores del panel de sistema incluyen:
Botón de encendido
Botón de reinicio
LED de encendido
LED de actividad de la unidad
Altavoz del sistema
Audio
Los conectores del panel de sistema no están enchavetados. Sin embargo, cada cable del panel frontal generalmente tiene una flecha pequeña que indica el pin 1 y cada par de pines LED del conector del panel de sistema de la placa base tiene el pin 1 marcado con un signo más (+).
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.6 – Instalación de los cables del panel frontal (cont.)

## Slide 51: Instalación de los cables Instalación de los cables del panel frontal (cont.)
Conectores USB de la placa base
Conector USB interno
Los nuevos gabinetes y placas base tienen capacidades USB 3.0 o USB 3.1. Los cables de conector USB suelen tener 9 o 10 pines dispuestos en dos filas. Estos cables se conectan a los conectores USB de la placa base. Esta disposición permite dos conexiones USB, por lo tanto los conectores USB suelen encontrarse en pares. En ocasiones, ambos conectores se encuentran juntos en una sola pieza y se pueden conectar a la totalidad del conector USB de la placa base.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.6 – Instalación de los cables del panel frontal (cont.)

## Slide 52: Instalación de los cables Instalación de los cables del panel frontal (cont.)
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.6 – Instalación de los cables del panel frontal (cont.)
2.1.7.7 – Verifique su comprensión: Identificación de los conectores del panel frontal

## Slide 53: Instalación de los cables Práctica de laboratorio: Instalación de los cables del panel frontal
En esta práctica de laboratorio, instalará los cables del panel frontal en la computadora.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.8 – Instalación de los cables del panel frontal

## Slide 54: Instalación de los cables Demostración en video: Finalización del armado de la computadora
Esta es una demostración en video sobre la finalización del armado de la computadora:
Paso 1: vuelva a colocar el panel frontal (si es necesario).
Paso 2: conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Paso 3: oriente y conecte los cables USB a los puertos USB.
Paso 4: oriente y conecte el cable de video al puerto de video en el adaptador de video.
Paso 5: apriete los tornillos del cable de video al adaptador de video.
Paso 6: conecte el cable de red al puerto Ethernet.
Paso 7: conecte los cables de audio a los puertos de audio.
Paso 8: coloque la cubierta del panel lateral en el gabinete y deslícela para cerrarla.
Paso 9: apriete los tornillos para asegurar la cubierta del panel lateral.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.9 – Demostración en vídeo: Finalización del armado de la computadora
2.1.7.10 – Verifique su comprensión: Identificación de los conectores de externos

## Slide 55: Instalación de los cables Práctica de laboratorio: Finalización del armado de la computadora
En esta práctica de laboratorio, instalará los paneles laterales
y los cables externos en la computadora.
Notes: 2.1 – Armado de la computadora
2.1.7 – Instalación de los cables
2.1.7.11 – Práctica de laboratorio: Finalización del armado de la computadora

## Slide 56: 2.2 Resumen del capítulo
Notes: 2 – Armado de la PC
2.2 – Resumen del capítulo

## Slide 57: Conclusión Capítulo 2: Armado de la PC
  Arme una computadora.
    Defina las normas generales y de seguridad contra incendios.
    Conecte la fuente de alimentación.
    Instale los componentes de la placa base.
    Instale las unidades internas.
    Instale las tarjetas adaptadoras.
    Identifique el almacenamiento adicional.
    Conecte los componentes de la computadora con los cables adecuados.
Notes: 2.2 – Resumen
2.2.1 – Conclusión
2.2.1.1 – Capítulo 2: Armado de PC

## Slide 58: Capítulo 2 Nuevos términos y comandos
BD-R BD-RE BD-ROM Memoria de búfer CD-ROM CD-RW CompactFlash DVD-ROM DVD-RW Bus de la parte delantera (FSB) Tarjeta de E/S Memory Stick MicroSD MiniSD | Secure Digital (SD) Memoria no almacenada en búfer xD | 
Notes: Capítulo 2: Nuevos términos y comandos