## Slide 1: Capítulo 5: Conceptos de redes
Materiales del Instructor
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials 7.0
Capítulo 5: Conceptos de redes

## Slide 2: Materiales para el instructor – Capítulo 5: Guía de planificación
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 13
Nota: Elimine la Guía de Planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3: Capítulo 5: Conceptos de redes
Guía de planificación de IT Essentials 7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 5: Conceptos de redes

## Slide 4: Verifique su comprensión y ¿Qué conoce hasta ahora?
Las actividades de "Verifique su Comprensión" solían denominarse Actividades Interactivas. Simplemente tienen un nuevo nombre. Fueron diseñadas para permitir que los alumnos determinen rápidamente si comprenden el contenido y pueden continuar, o si necesitan repasar.
Las actividades de "Verifique su Comprensión" no afectan las calificaciones de los alumnos.
Las actividades denominadas "¿Qué conoce hasta ahora?" son un tipo de actividad en el que solicitamos al alumno que simplemente adivine. No pretende evaluar su conocimiento. Solo pretende introducir diferentes temas para que piensen en ellos antes de ser presentados en el curso. Los alumnos reciben contenido adicional en forma de comentarios para cualquier respuesta que seleccionen.
Las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora? no afectan directamente las calificaciones de los alumnos; no obstante, los comentarios pueden presentar contenido que aparece posteriormente en pruebas y exámenes, por lo que es importante que los alumnos completen las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora?
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 5: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
5.1.1.3 | Verifique su comprensión | Tipos de redes | Recomendado
5.1.2.7 | Verifique su comprensión | Tipo de conexión a Internet | Recomendado
5.2.1.1 | Explicación en video | Protocolos de capa de transporte | Recomendado
5.2.1.2 | Actividad interactiva | Protocolos de capa de transporte | Recomendado
5.2.1.6 | Verifique su comprensión | Protocolos de capa de transporte | Recomendado
5.2.2.1 | Explicación en video | Números de puerto de la aplicación | Recomendado
5.2.2.3 | Verifique su comprensión | Números de puerto de la aplicación | Recomendado
5.2.3.5 | Verifique su comprensión | Protocolos inalámbricos | Recomendado
5.2.4.1 | Explicación en video | Servicios de red | Recomendado
5.2.4.12 | Verifique su comprensión | Servicios de red | Recomendado
5.3.1.1 | Explicación en video | Dispositivos de red básicos | Recomendado
5.3.1.7 | Verifique su comprensión | Dispositivos de red básicos | Recomendado
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 5: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
5.3.2.1 | Explicación en video | Dispositivos de seguridad | Recomendado
5.3.2.6 | Verifique su comprensión | Dispositivos de seguridad | Recomendado
5.3.3.5 | Verifique su comprensión | Otros dispositivos de red | Recomendado
5.4.1.1 | Explicación en video | Herramientas de cable de red | Recomendado
5.4.1.3 | Verifique su comprensión | Herramientas de red | Recomendado
5.4.2.6 | Verifique su comprensión | Diagrama de pines del cable | Recomendado
5.4.2.7 | Demostración en video | Armar y probar un cable de red | Recomendado
5.4.2.8 | Práctica de laboratorio | Armado y prueba de los cables de red | Opcional
5.4.3.4 | Verifique su comprensión | Cables y conectores de fibra | Opcional
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 5: Evaluación
Los estudiantes deben completar la "Evaluacion" del Capítulo 5 después de completar el Capítulo 5.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 7

## Slide 8: Capítulo 5: Prácticas recomendadas
Antes de enseñar el capítulo 5, el instructor debe:
Completar la "Evaluación" del Capítulo 5.
Los objetivos de este capítulo son:
  Explicar los componentes y los tipos de redes de computadoras.
  Explicar los protocolos, los estándares y los servicios de red.
  Explicar la finalidad de los dispositivos de una red.
  Explicar las características de los cables de red.
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 5: Prácticas recomendadas (cont.)
En equipos o de forma individual, haga que los estudiantes diagramen su propia red doméstica en una pizarra, una hoja de papel, o un programa de gráficos.
Haga que los estudiantes proporcionen ejemplos de PAN, LAN, WAN, etc.
Los estudiantes deben poder comparar la operación TCP y UDP, y dar ejemplos de aplicaciones que usa cada uno. Haga hincapié en que hay menos protocolos UDP que protocolos TCP.
Discuta en clase sobre Internet de las cosas (IdC), los dispositivos domésticos inteligentes y dos de los protocolos usados con los dispositivos domésticos inteligentes: ZigBee y Z-Wave.
Asegúrese de que los estudiantes sepan el propósito de los siguientes dispositivos de red: NIC, concentrador, switch, punto de acceso inalámbrico, router. Tenga una muestra de estos equipos para hacerlas circular o trabajar en equipo para identificarlas. Si no, tenga fotos en una presentación de diapositivas de los diferentes dispositivos y pídales que describan la diferencia, así como que los identifiquen.
Asegúrese de mencionar que se debe presionar la espiga para liberar un cable UTP de un puerto RJ-45.
Notes: 9

## Slide 10: Capítulo 5: Prácticas recomendadas (cont.)
Si trabajan en una sala con computadoras, desconecte el cable de red del aula y pida a los estudiantes que vean qué estándar de cableado se usa mientras analizan los estándares de cableado de la red UTP.
Invite al técnico informático de la escuela al aula y pídale que traiga sus 5 a 10 herramientas más usadas. Pídales que hagan circular la herramienta y dígales a los estudiantes para qué se usa la herramienta.
Para los tipos de conexión a Internet, pídales que accedan a Internet y consulten los tipos disponibles en el área. Si no se permite el acceso a Internet, incluya las opciones de Internet que están disponibles y permita que los estudiantes describan el tipo que tienen en casa y lo que les gusta o no le gusta. Puede complementar su explicación con material del currículo.
Notes: 10

## Slide 11: Capítulo 5: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre las estrategias de enseñanza, incluidos los planes de lección, analogías para los conceptos difíciles y temas de conversación, visite la Comunidad ITE en: https://community.cisco.com/t5/networking-academy/ct-p/Netacad, or vaya a https://community.cisco.com.
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, cárguelos a la Comunidad ITE a fin de ayudar a otros instructores.
Notes: 11

## Slide 13: Capítulo 5: Conceptos de redes
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 5: Conceptos de redes

## Slide 14: Capítulo 5: Secciones y objetivos
5.1 Componentes de las redes y tipos de redes
  Explicar los componentes y los tipos de redes de computadoras.
    Describir los tipos de redes.
    Describir los tipos de conexión a Internet.
5.2 Protocolos, estándares y servicios de red
  Explicar los protocolos, los estándares y los servicios de red.
    Explicar el propósito y las características de los protocolos de capa de transporte.
    Explicar la importancia de los números de puerto de la aplicación.
    Explicar los protocolos inalámbricos.
    Explicar los servicios de red.
Notes: 14
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 5: Conceptos de redes

## Slide 15: Capítulo 5: Secciones y objetivos (cont.)
5.3 Dispositivos de red
  Explicar la finalidad de los dispositivos de una red.
    Explicar los dispositivos de red básicos.
    Explicar los dispositivos de seguridad.
    Explicar otros dispositivos de red.
5.4 Cables de red
  Explicar las características de los cables de red.
    Describir las herramientas de red y su propósito.
    Explicar el propósito y las características de los tipos comunes de cables de red y conectores de cobre.
    Explicar el propósito y las características de los tipos comunes de cables y conectores de red de fibra.
Notes: 15
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 5: Conceptos de redes

## Slide 16: 5.1 Componentes de las redes y tipos de redes
Notes: 5 – Conceptos de redes
5.1 – Componentes y tipos de redes

## Slide 17: Tipos de redes Iconos de red
Iconos de dispositivos intermediarios
Iconos de medio de red
Iconos de dispositivo host
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.1 – Tipos de redes
5.1.1.1 – Iconos de red

## Slide 18: Tipos de redes Topologías y descripción de red
PAN (red de área personal): comúnmente usa Bluetooth para conectar los mouse, teclados, teléfonos y tablets.
LAN (red de área local): una red cableada que consta de un switch y dispositivos de red en un área geográfica limitada.
VLAN (LAN virtual): se extiende más allá de una LAN tradicional y agrupa a los usuarios en función de límites definidos administrativamente, como el departamento o el piso.
WLAN (LAN inalámbrica): conecta varios dispositivos inalámbricos y usa un punto de acceso.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.1 – Tipos de redes
5.1.1.2 – Topologías y descripción de red
5.1.1.3 – Verifique su comprensión: Tipos de redes

## Slide 19: Tipos de redes Topologías y descripción de red
WMN (red de malla inalámbrica): conecta varios puntos de acceso inalámbricos entre sí para expandir la red inalámbrica.
MAN (red de área metropolitana): una red que abarca una ciudad.
WAN (red de área amplia): una red que abarca un área geográfica grande.
VPN (red privada virtual): un método para conectarse a una red, como una red empresarial a través de una red no segura.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.1 – Tipos de redes
5.1.1.2 – Topologías y descripción de la red (cont.)
5.1.1.3 – Verifique su comprensión: Tipos de redes

## Slide 20: Tipos de conexión a Internet Breve historia de las tecnologías de conexión
Acceso telefónico analógico (marcado): usa un módem analógico para llamar a otro módem.
ISDN (Red digital de servicios integrados): más ancho de banda que el acceso telefónico. Puede transmitir voz, video y datos.
Banda ancha: usa diferentes frecuencias para enviar múltiples señales por los medios.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.2 – Tipos de conexión a Internet
5.1.2.1 – Breve historia de las tecnologías de conexión

## Slide 21: Tipos de conexión a Internet DSL, cable y fibra óptica
DSL (línea de suscriptor digital): tecnología siempre disponible que usa las líneas telefónicas; la voz y los datos se transportan en diferentes frecuencias; requiere un filtro en el puerto que se conecta a un teléfono.
Cable: usa un módem por cable para conectarse a una red de televisión por cable tradicional; comparte la red con varios suscriptores.
Fibra: conexión de ancho de banda alto que se usa en redes troncales, entornos empresariales grandes, centros de datos grandes y ahora forma parte de algunas conexiones domésticas de Internet.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.2 – Tipos de conexión a Internet
5.1.2.2 – DSL, cable y fibra óptica

## Slide 22: Tipos de conexión a Internet Servicio de Internet inalámbrica con línea de vista
Conexión inalámbrica de línea de vista: tecnología siempre disponible que usa señales de radio para conectarse a Internet.
  Se requiere una ruta clara.
  El clima afecta la potencia y el rendimiento de la señal.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.2 – Tipos de conexión a Internet
5.1.2.3 – Servicio de Internet inalámbrica de línea de vista

## Slide 23: Tipos de conexión a Internet Satélite
Satélite: tecnología de banda ancha para áreas remotas
  Usa una antena satelital
  No es una buena solución para aplicaciones sensibles al tiempo, como juegos, voz sobre el protocolo de Internet (VoIP) y conferencias de video.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.2 – Tipos de conexión a Internet
5.1.2.4 – Satélite

## Slide 24: Tipos de conexión a Internet Celular
Celular: se basa en torres celulares para crear una red que usan los teléfonos celulares y proporcionar conectividad a Internet.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.2 – Tipos de conexión a Internet
5.1.2.5: Celular

## Slide 25: Tipos de conexión a Internet Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red
Opción de teléfono celular que permite que otro dispositivo se conecte a Internet mediante Wi-Fi, bluetooth o cable USB.
  El otro dispositivo usa la conexión celular del teléfono para conectarse a Internet.
  Se llama anclaje a red o Zona Wi-Fi portátil.
Una Zona Wi-Fi portátil es cuando un teléfono celular permite que los dispositivos Wi-Fi se conecten y usen la red de datos móviles.
Notes: 5.1 – Componentes y tipos de redes
5.1.2 – Tipos de conexión a Internet
5.1.2.6 – Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red
5.1.2.7 – Verifique su comprensión: Tipos de conexión a Internet

## Slide 26: 5.2 Protocolos, estándares y servicios de red
Notes: 5 – Conceptos de redes
5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red

## Slide 27: Explicación en video: Protocolos de capa de transporte Protocolos de capa de transporte
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.1 – Protocolos de la capa de transporte
5.2.1.1 – Explicación en video: Protocolos de capa de transporte
5.2.1.2 – Actividad: Protocolos de capa de transporte

## Slide 28: Protocolos de capa de transporte El modelo TCP/IP
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.1 – Protocolos de la capa de transporte
5.2.1.3 – El modelo TCP/IP

## Slide 29: Protocolos de capa de transporte TCP
Tres operaciones básicas de confiabilidad
  Numeración y seguimiento de segmentos de datos
  Acuse de recibo de datos recibidos
  Retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo después de un período.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.1 – Protocolos de capa de transporte
5.2.1.4 – TCP

## Slide 30: Protocolos de capa de transporte UDP
Muy poca sobrecarga o verificación de datos
Protocolo de entrega de mejor esfuerzo (no confiable)
  Sin acuse de recibo de que el destino recibe los datos
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.1 – Protocolos de capa de transporte
5.2.1.5 – UDP
5.2.1.6 – Verifique su comprensión: Protocolos de capa de transporte

## Slide 31: Protocolos de capa de transporte Explicación en video: Números de puerto de aplicación
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.2 – Números de puerto de la aplicación
5.2.2.1 – Explicación en video: Números de puerto de aplicación

## Slide 32: Números de puerto de aplicación Clasificación de números de puerto de aplicación
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.2 – Números de puerto de la aplicación
5.2.2.2 – Clasificación de números de puerto de la aplicación

## Slide 33: Números de puerto de aplicación Clasificación de números de puerto de aplicación (cont.)
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.2 – Números de puerto de la aplicación
5.2.2.2 – Clasificación de números de puerto de la aplicación (cont.)
5.2.2.3 – Verifique su comprensión: Números de puerto de la aplicación

## Slide 34: Protocolos inalámbricos Protocolos de WLAN
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.3 – Protocolos inalámbricos
5.2.3.1 – Protocolos de WLAN

## Slide 35: Protocolos inalámbricos Bluetooth, NFC y RFID
Bluetooth
  Hasta 7 dispositivos para crear una PAN
  802.15.1
  Rango de frecuencia de radio de 2,4 a 2,485 GHz
RFID
  Etiquetas pasivas o activas usadas para identificar elementos
    Pasivo: confía en el lector de RFID para activar y leer
    Activo: tiene una batería para transmitir la ID hasta a 100 metros
  Rango de frecuencias de radio de 125 MHz a 960 MHz
NFC (transmisión de datos en proximidad)
  Los dispositivos deben estar muy cerca para intercambiar datos.
  Se usa para pagos, impresiones, estacionamientos públicos, etc.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.3 – Protocolos inalámbricos
5.2.3.2 – Bluetooth, NFC y RFID

## Slide 36: Protocolos inalámbricos ZigBee y Z-Wave
ZigBee
  Requiere un coordinador de ZigBee para administrar los dispositivos cliente conectados en una red de malla inalámbrica.
  Los dispositivos suelen administrarse desde una aplicación de teléfono celular
  Estándar IEEE 802.15.4
  Rango de 868 MHz a 2,4 GHz a hasta 20 m, 65.000 dispositivos y velocidades de datos de hasta 250 Kb/s
Z-Wave
  Estándar patentado, pero versión pública disponible
  232 dispositivos pueden conectarse a una red de malla inalámbrica con velocidades de datos de hasta 100 Kb/s.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.3 – Protocolos inalámbricos
5.2.3.3 – ZigBee y Z-Wave

## Slide 37: Protocolos inalámbricos Generaciones celulares
1G/2G: la primera generación era solo para llamadas analógicas. 2G incorporó voz digital, llamadas en conferencia e identificador de llamadas con velocidades inferiores a 9,6 Kb/s.
2.5G: admite la navegación web y los clips cortos de audio y video con velocidades de hasta 237 Kb/s.
3G: video de movimiento completo y transmisión de música a velocidades de hasta 2 Mb/s
4G: IPv6, voz basada en IP, servicios de juegos, multimedia de alta calidad a velocidades de hasta 672 Mb/s
LTE (evolución a largo plazo): significa que cumple con los estándares de velocidad 4G y mejora la conectividad mientras está en movimiento. Velocidades de hasta 100 Mb/s cuando es móvil y hasta 1 Gb/s cuando está estacionario.
5G: admite la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), los hogares inteligentes, los automóviles inteligentes y la transferencia de datos entre dispositivos. Velocidades de descarga de hasta 3 Gb/s; velocidades de carga de hasta 1,5 Gb/s.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.3 – Protocolos inalámbricos
5.2.3.4 – Generaciones de redes celulares
5.2.3.5 – Verifique su comprensión: Protocolos inalámbricos

## Slide 38: Servicios de red Explicación en video: Servicios de red
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.1 – Explicación en video: Servicios de red

## Slide 39: Servicios de red Roles de cliente y servidor
Servidor y cliente de archivos
Servidor y cliente web
Servidor y cliente de correo electrónico
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.2 – Roles de cliente y servidor

## Slide 40: Servicios de red Servidor DHCP
Un servidor DCHP proporciona información de asignación de direcciones IP.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.3 – Servidor DHCP

## Slide 41: Servicios de red Servidor DNS
Un servidor DNS traduce los nombres de dominio tales como cisco.com a una dirección IP
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.4 – Servidor DNS

## Slide 42: Servicios de red Servidor de impresión
Un servidor de impresión
  Puede controlar varias impresoras
  Proporciona acceso de cliente a los recursos de impresión
  Permite la administración centralizada de trabajos de impresión
  Proporciona comentarios a los clientes de la red
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.5 – Servidor de impresión

## Slide 43: Servicios de red Servidor de archivos
Un servidor de archivos permite que los clientes tengan acceso a los archivos mediante un protocolo específico.
  Protocolo de transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol)
  Protocolo seguro de transferencia de archivos (FTPS, File Transfer Protocol Secure)
  Protocolo de shell seguro de transferencia de archivos (SFTP, Secure Shell File Transfer Protocol)
  SCP (copia segura)
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.6 – Servidor de archivos

## Slide 44: Servicios de red Servidor web
Un servidor web proporciona recursos web mediante estos protocolos
  Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)
    TCP puerto 80
  HTTP seguro (HTTPS)
    Capa de sockets seguros (SSL, Secure Sockets Layer)
    Seguridad de capa de transporte (TLS, Transport Layer Security)
    Puerto TCP 443
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.7 – Servidor web

## Slide 45: Network Services Mail Server
Los mensajes de correo electrónico se guardan en bases de datos en servidores de correo.
  El cliente se comunica con el servidor para llegar a un cliente diferente.
  Protocolo utilizado para enviar correo electrónico
    Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
  Protocolos utilizados para recuperar correo electrónico
    Protocolo de oficina de correos (POP)
    Protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP)
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.8 – Servidor de correo

## Slide 46: Servicios de red Servidor proxy
Los servidores proxy actúan en nombre de un cliente, por lo que ocultan el host interno real
Se usan para almacenar en caché páginas web de acceso frecuente
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.9 – Servidor proxy

## Slide 47: Servicios de red Servidor de autenticación
Autenticación, autorización y auditoría (AAA): permite el acceso a un dispositivo de red o a una red específica.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.10 – Servidor de autenticación

## Slide 48: Servicios de red Servidor de syslog
Syslog almacena los mensajes de red que envían los dispositivos de red.
Notes: 5.2 – Protocolos, estándares y servicios de red
5.2.4 – Servicios de red
5.2.4.11 – Servidor de syslog
5.2.4.12 – Verifique su comprensión: Servicios de red

## Slide 49: 5.3 Dispositivos de red básicos
Notes: 5 – Conceptos de redes
5.3 – Dispositivos de red básicos

## Slide 50: Dispositivos de red básicos Explicación en video: dispositivos de red básicos
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.1 – Dispositivos de red básicos
5.3.1.1 – Explicación en video: Dispositivos de red básicos

## Slide 51: Dispositivos de red básicos Tarjeta de interfaz de red
En la actualidad, las computadoras tienen capacidad de conexión por cable o inalámbrica.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.1 – Dispositivos de red básicos
5.3.1.2 – Tarjeta de interfaz de red

## Slide 52: Dispositivos de red básicos Repetidores, puentes y concentradores
Repetidores: también llamados extensores porque regeneran la señal para que pueda enviarse más lejos.
Concentrador: recibe los datos en un puerto y los envía a todos los demás puertos.
Puente: divide una red en dos o más segmentos y realiza un seguimiento del dispositivo que se encuentra en cada segmento.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.1 – Dispositivos de red básicos
5.3.1.3 – Repetidores, puentes y concentradores

## Slide 53: Dispositivos de red básicos Switches
Los switches Ethernet registran las direcciones MAC de cada dispositivo conectado al switch.
  Los datos se envían a un dispositivo específico si la dirección MAC de ese dispositivo se encuentra en la tabla de direcciones MAC.
  Los switches administrados se usan en un entorno empresarial y tienen características adicionales.
  Los switches no administrados se usan en una red doméstica o de pequeña empresa.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.1 – Dispositivos de red básicos
5.3.1.4 – Switches

## Slide 54: Dispositivos de red básicos Puntos de acceso inalámbricos
Puntos de acceso inalámbricos (AP): proporcionan acceso a una red inalámbrica para un rango limitado.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.1 – Dispositivos de red básicos
5.3.1.5 – Puntos de acceso inalámbricos

## Slide 55: Dispositivos de red básicos Routers
Los routers conectan redes.
  Usa una dirección IP para reenviar tráfico a otras redes
  Puede ser un dispositivo multipropósito (router integrado) que incluye capacidades de switch e inalámbricas
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.1 – Dispositivos de red básicos
5.3.1.6 – Routers
5.3.1.7 – Verifique su comprensión: Dispositivos de red tradicionales

## Slide 56: Dispositivos de seguridad Explicación en video: Dispositivos de seguridad
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.2 – Dispositivos de seguridad
5.3.2.1 – Explicación en video: Dispositivos de seguridad

## Slide 57: Dispositivos de seguridad Firewalls
Un firewall protege los datos y los dispositivos conectados a una red.
Los firewalls usan listas de control de acceso (ACL) que son reglas para determinar si se permiten o deniegan los datos.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.2 – Dispositivos de seguridad
5.3.2.2 – Firewalls

## Slide 58: Dispositivos de seguridad IDS e IPS
Un sistema de detección de intrusiones (IDS) supervisa el tráfico y es un sistema pasivo.
Un sistema de prevención de intrusiones (IPS) supervisa el tráfico de forma activa y realiza acciones cuando es necesario.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.2 – Dispositivos de seguridad
5.3.2.3 – IDS e IPS

## Slide 59: Dispositivos de seguridad UTM
La administración de amenazas universal (UTM) es un dispositivo de seguridad todo en uno. Las características son específicas del proveedor, pero pueden incluir:
  Servicios de Firewalls
  Servicios de IDS/IPS
  Servicios adicionales de seguridad contra ataques de día cero, de denegación de servicio (DoS), de denegación distribuida de servicio (DDoS) y spyware
  Filtrado de proxy y correo electrónico
  Control de acceso a la red
  Servicios de VPN
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.2 – Dispositivos de seguridad
5.3.2.4 – UTM

## Slide 60: Dispositivos de seguridad Servidor de administración de terminales
Un servidor de administración de terminales monitorea los terminales, como PC, computadoras portátiles, servidores, tablets, impresoras, etc.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.2 – Dispositivos de seguridad
5.3.2.5 – Servidor de administración de terminales
5.3.2.6 – Verifique su comprensión: Dispositivos de seguridad

## Slide 61: Otros dispositivos de red Sistemas antiguos e integrados
Un sistema antiguo es un dispositivo de la red que ya no se admite, pero que aún está en funcionamiento.
Un sistema integrado es un dispositivo incorporado en otra cosa, como un dispositivo. Los microchips integrados se incluyen en sistemas antiguos y en sistemas integrados.
Los sistemas antiguos y los sistemas integrados pueden ser un riesgo de seguridad.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.3 – Otros dispositivos de red
5.3.3.1 – Sistemas antiguos e integrados

## Slide 62: Otros dispositivos de red Panel de conexiones
Un lugar centralizado donde los cables de red se conectan a la parte posterior. Los cables de conexión se usan para establecer una conexión con otro panel de conexiones que se conecta a un armario de cableado diferente o a un dispositivo, como un switch montado cerca.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.3 – Otros dispositivos de red
5.3.3.2 – Panel de conexiones

## Slide 63: Otros dispositivos de red Alimentación por Ethernet y Ethernet por alimentación
Switch PoE
Inyector PoE
Ethernet por alimentación (redes de línea de alimentación) usa el cableado eléctrico existente para crear una red.
Cable de red
Alimentación por Ethernet (PoE) es un estándar para proporcionar alimentación a dispositivos como AP, cámaras o teléfonos IP a través de un cable.
Un inyector de PoE se puede conectar a un cable y se usa un segundo cable para conectar un dispositivo que recibe alimentación del inyector.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.3 – Otros dispositivos de red
5.3.3.3 – Alimentación por Ethernet y Ethernet por alimentación

## Slide 64: Otros dispositivos de red Controlador de red basado en la nube
Un controlador de red basado en la nube es un dispositivo remoto utilizado para administrar dispositivos de red, como puntos de acceso o switches.
Notes: 5.3 – Dispositivos de red
5.3.3 – Otros dispositivos de red
5.3.3.4 – Controlador de red basado en la nube
5.3.3.5 Verifique su comprensión: Otros dispositivos de red

## Slide 65: 5.4 Cables de red
Notes: 5 – Conceptos de redes
5.4 – Cables de red

## Slide 66: Herramientas de red Explicación en video: Herramientas de cable de red
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.1 – Herramientas de red
5.4.1.1 – Explicación en video: Herramientas de cable de red

## Slide 67: Herramientas de red Herramientas y descripciones de red
Alicates
Pelacables
Alicates de terminales: se usa para conectar de manera segura un conector RJ-45
Herramienta de perforación: se usa para terminar cables en bloques de terminación.
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.1 – Herramientas de red
5.4.1.2 – Herramientas y descripciones de red

## Slide 68: Herramientas de red Herramientas y descripciones de red (cont.)
Multímetro
Generador de tonos
Adaptador de bucle de retorno: se usa para verificar un puerto
Analizador de cables
Analizador de wifi
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.1 – Herramientas de red
5.4.1.2 – Herramientas y descripciones de red (cont.)
5.4.1.3 – Verifique su comprensión: herramientas de red

## Slide 69: Cables de cobre y conectores Tipos de cables
Tipos de cables utilizados en redes
  Par trenzado
  Coaxial
  Fibra óptica
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables de cobre y conectores
5.4.2.1 – Tipos de cables

## Slide 70: Cables de cobre y conectores Cables coaxiales
Cable coaxial
  Cobre o aluminio
  Se usa en sistemas de televisión por cable y sistemas de comunicación satelital
  Más difícil de instalar, más costoso y más difícil de solucionar problemas que el cableado de par trenzado
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables y conectores de cobre
5.4.2.2 – Cables coaxiales

## Slide 71: Cables y conectores de cobre Cables de par trenzado
Tipos de cableado de par trenzado
  Par trenzado no blindado (UTP)
  Par trenzado blindado (STP)
UTP
  Más común
  Cuatro pares de cables codificados por colores
  Propenso a la interferencia electromagnética (EMI) y a la interferencia de radiofrecuencia (RFI)
STP
  Mejor protección contra EMI y RFI
  Más costoso y más difícil de instalar
Cableado UTP
Cableado STP
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables y conectores de cobre
5.4.2.3 – Cables de par trenzado

## Slide 72: Cables y conectores de cobre Clasificación de categorías de par trenzado
UTP cat. 5
UTP cat. 5e
UTP cat. 6
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables y conectores de cobre
5.4.2.4 – Calificaciones de categorías de par trenzado

## Slide 73: Cables y conectores de cobre Esquemas de cable de par trenzado
Al crear un cable para conectar un dispositivo de red a un conector de pared o desde el panel de conexión a un switch, haga que ambos extremos del cable sean del mismo estándar.
T568A
T568B
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables y conectores de cobre
5.4.2.5 – Esquemas de cables de par trenzado
5.4.2.6 – Verifique su comprensión: Distribución de pines de cables T568A y T568B

## Slide 74: Cables y conectores de cobre Explicación en video: Creación y prueba de un cable de red
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables y conectores de cobre
5.4.2.7 – Explicación en video: Creación y prueba de un cable de red

## Slide 75: Cables y conectores de cobre Práctica de laboratorio: Creación y prueba de cables de red
En esta práctica de laboratorio, armará y probará cables de par trenzado no blindado (UTP, Unshielded Twisted-Pair) directos y cruzados para redes Ethernet.
Nota: Con un cable directo, el color que utiliza el pin 1 en un extremo es el mismo que el que usa en el otro extremo, y lo mismo ocurre con los otros siete pines. El cable se fabricará de acuerdo con los estándares TIA/EIA T568A o T568B para Ethernet. Esto determina el color de cable que se debe utilizar en cada pin.
Los cables directos en general se utilizan para conectar un host directamente a un router, un switch o a una placa de pared en un área de oficina.
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.2 – Cables y conectores de cobre
5.4.2.8 – Práctica de laboratorio: Armado y prueba de los cables de red

## Slide 76: Cables y conectores de fibra óptica Cables de fibra óptica
Cables de fibra óptica
  Usan la luz para transmitir señales
  No los afectan la EMI ni la RFI
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.3 – Cables y conectores de fibra óptica
5.4.3.1 – Cables de fibra óptica

## Slide 77: Cables y conectores de fibra óptica Tipos de medios de fibra óptica
Fibra óptica monomodo (SMF)
  Núcleo pequeño.
  Usa la tecnología láser para enviar un rayo de luz
  Largas distancias
Fibra multimodo (MMF)
  Núcleo más grande
  Usa los LED para enviar luz
  La luz se inyecta en diferentes ángulos
  Más económico
  Ancho de banda de hasta 10 Gb/s hasta a 550 metros
SMF
MMF
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.3 – Cables y conectores de fibra óptica
5.4.3.2 – Tipos de medios de fibra óptica

## Slide 78: Cables y conectores de fibra óptica Conectores de fibra óptica
Notes: 5.4 – Cables de red
5.4.3 – Cables y conectores de fibra óptica
5.4.3.3 – Conectores de fibra óptica
5.4.3.4 – Verifique su comprensión: Cables y conectores de fibra óptica

## Slide 79: 5.5 Resumen del capítulo
Notes: 5 – Conceptos de redes
5.5 – Resumen

## Slide 80: Conclusión Capítulo 5: Conceptos de red
  Explicar los componentes y los tipos de redes de computadoras.
  Explicar los protocolos, los estándares y los servicios de red.
  Explicar la finalidad de los dispositivos de una red.
  Explicar las características de los cables de red.
Notes: 5.5 – Resumen
5.5.1 – Conclusión
5.5.5.1 – Capítulo 5: conceptos de red

## Slide 81: Sección 5.5 Nuevos términos y comandos
PAN LAN VLAN WLAN WMN MAN WAN VPN SVI VLAN DSL Cable Fibra Tecnología inalámbrica de línea de vista | Satélite Red celular Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red TCP UDP Números de puerto Protocolo WLAN 802.11 Bluetooth NFC RFID ZigBee Z-Wave 1G/2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G, LTE y 5G | Roles de cliente y servidor Servidor DHCP Servidor DNS Servidor de impresión Servidor de archivos Servidor web Servidor de correo Servidor proxy Servidor de autenticación Servidor de syslog NIC Repetidor Puente Concentrador
Notes: Capítulo 5: Nuevos términos y comandos

## Slide 82: Sección 5.5 Nuevos términos (cont.)
Switch Punto de acceso inalámbrico Router Firewall IDS IPS UTM Servidor de administración de terminales Sistema antiguo Sistema integrado Panel de conexión Alimentación por Ethernet Ethernet por alimentación Controlador de red basado en la nube | Alicate Pelacables Ondulador Herramienta de perforación Multímetro Analizador de cables Bucle invertido Generador de tonos Analizador de wifi Cable coaxial UTP STP Cable de fibra óptica T568A | T568B Conector RJ-45 SMF MMF Conector ST Conector SC Conector LC Conectores LC multimodo dúplex
Notes: Capítulo 5: Términos nuevos