## Slide 1: Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
Materiales del Instructor
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials 7.0
Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas

## Slide 2: Materiales del Instructor: Guía de Planificación del Capítulo 4
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza por la diapositiva #12
Nota: Elimine la Guía de Planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3: Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
Guía de planificación de IT Essentials 7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas

## Slide 4: Verifique su comprensión y ¿Qué conoce hasta ahora?
Las actividades de "Verifique su Comprensión" solían denominarse Actividades Interactivas. Simplemente tienen un nuevo nombre. Fueron diseñadas para permitir que los alumnos determinen rápidamente si comprenden el contenido y pueden continuar, o si necesitan repasar.
Las actividades de "Verifique su Comprensión" no afectan las calificaciones de los alumnos.
Las actividades denominadas "¿Qué conoce hasta ahora?" son un tipo de actividad en el que solicitamos al alumno que simplemente adivine. No pretende evaluar su conocimiento. Solo pretende introducir diferentes temas para que piensen en ellos antes de ser presentados en el curso. Los alumnos reciben contenido adicional en forma de comentarios para cualquier respuesta que seleccionen.
Las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora? no afectan directamente las calificaciones de los alumnos; no obstante, los comentarios pueden presentar contenido que aparece posteriormente en pruebas y exámenes, por lo que es importante que los alumnos completen las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora?
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 4: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
4.1.1.6 | Verifique su comprensión | Mantenimiento preventivo | Recomendado
4.2.1.4 | Verifique su comprensión | Identificar del problema | Recomendado
4.2.1.10 | Verifique su comprensión | Numerar los pasos | Recomendado
4.2.3.3 | Verifique su comprensión | Herramientas de referencia | Recomendado
4.2.3.5 | Práctica de laboratorio | Uso de multímetros y verificadores de fuente de alimentación | Recomendado
4.2.3.6 | Práctica de laboratorio | Solución de problemas de hardware | Recomendado
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 4: Evaluación
Los estudiantes deben completar la "Evaluación" del Capítulo 4 después de completar el Capítulo 4.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 4: Prácticas recomendadas
Antes de enseñar el capítulo 4, el instructor debe:
Completar la "Evaluación" del Capítulo 4.
Los objetivos de este capítulo son:
  Explicar por qué el mantenimiento preventivo debe realizarse en las computadoras personales.
  Describir el mantenimiento preventivo de la PC.
  Explicar los beneficios del mantenimiento preventivo en relación con el polvo, los componentes internos y las preocupaciones ambientales.
  Explicar los beneficios del mantenimiento preventivo en relación con el software.
  Resolver problemas de PC y de dispositivos periféricos.
  Describir cada paso del proceso de resolución de problemas.
Notes: 7

## Slide 8: Capítulo 4: Prácticas recomendadas (cont.)
Pregunte al departamento de TI si los estudiantes pueden realizar el mantenimiento preventivo y limpiar las computadoras en la escuela. Los teclados y los monitores son especialmente populares en áreas como el aula y la biblioteca.
Realizar el mantenimiento preventivo en las computadoras brinda a los estudiantes la oportunidad de practicar los conceptos aprendidos en los capítulos anteriores.
  Mientras limpia la computadora, indique a los estudiantes que identifiquen todos los puertos en la parte posterior de la computadora. Comparta con un compañero qué puede conectarse en cada puerto.
  Identifiquen los componentes internos mientras limpian o colocan equipos y alternen entre los miembros del equipo para identificar las piezas.
  Identifiquen los cables. Haga que cada estudiante proporcione una sugerencia sobre un tipo de cable en particular. Dé un ejemplo como el cable de alimentación que va de la fuente de alimentación a la placa base. Un estudiante podría sugerir lo apretado que está para quitar un cable tan largo. Otro podría sugerir presionar el clip antes de levantarlo hacia arriba en el cable. Otro podría ser el tipo de voltajes que se pueden verificar si se sospecha de la alimentación.
El mantenimiento preventivo es un buen momento para hablar sobre los programas de reciclaje de residuos electrónicos.
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 4: Prácticas recomendadas (cont.)
El tiempo de mantenimiento preventivo es un buen momento para mantener el software actualizado y comprobar los riesgos de seguridad asociados con el sistema operativo o las aplicaciones desactualizados.
En equipos o de manera individual, pida a los estudiantes que identifiquen los pasos del proceso de solución de problemas.
Pida a los estudiantes que proporcionen ejemplos de problemas y soluciones comunes para las PC.
Los estudiantes deben poder aplicar el proceso de solución de problemas a periféricos y componentes de la computadora.
Mencione que la resolución de problemas es un proceso aprendido y lógico. Dé al menos un ejemplo de algo que no funcione y recorra el proceso de lo que un técnico podría hacer para resolver el problema. Use uno de los que se proporcionan en el currículo.
  Un buen ejemplo de enseñanza de la lógica de la solución de problemas es una unidad de memoria Flash que no funciona. Muchos estudiantes trabajan con medios extraíbles. Pregúnteles cómo saben que hay un problema. Luego, pregunte cuál podría ser el problema si el SO no reconoce la unidad. Si no mencionan todas las soluciones posibles que se encuentran en el currículo, repase algunos de los que se relacionan con los nuevos conceptos, como que el puerto USB puede estar deshabilitado en el BIOS o que puede haber un virus.
Notes: 9

## Slide 10: Capítulo 4: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre las estrategias de enseñanza, incluidos los planes de lección, analogías para los conceptos difíciles y temas de conversación, visite la Comunidad ITE en: https://community.cisco.com/t5/networking-academy/ct-p/Netacad, or vaya a https://community.cisco.com.
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, cárguelos a la Comunidad ITE a fin de ayudar a otros instructores.
Notes: 10

## Slide 11: Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas

## Slide 12: Capítulo 4: Secciones y objetivos
4.1 Mantenimiento preventivo
  Explicar por qué el mantenimiento preventivo debe realizarse en las computadoras personales.
    Describir el mantenimiento preventivo de la PC.
4.2 Proceso de solución de problemas
  Resolver problemas de PC y de dispositivos periféricos
    Describir cada paso del proceso de resolución de problemas.
    Identificar problemas y soluciones comunes para las PC.
    Solucionar los problemas de componentes y periféricos de la computadora mediante el proceso de solución de problemas de seis pasos.
Notes: 12
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas

## Slide 13: 4.1 Mantenimiento preventivo
Notes: 4 – Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
4.1 – Mantenimiento preventivo

## Slide 14: Descripción general del mantenimiento preventivode la PC Ventajas del mantenimiento preventivo
Los planes de mantenimiento preventivo se basan en por lo menos dos factores:
  Entorno o ubicación de la computadora: Los lugares donde hay polvo, por ejemplo, obras en construcción, requieren más atención que los entornos de oficina.
  Uso de la computadora: Es posible que las redes de mucho tráfico, como las redes de entornos educativos, requieran tareas adicionales de análisis y eliminación de software malintencionado y archivos no deseados.
Notes: 4.1 – Mantenimiento preventivo
4.1.1 – Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora
4.1.1.1 – Beneficios del mantenimiento preventivo

## Slide 15: Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora Mantenimiento preventivo: polvo
Use un paño o una franela para limpiar el exterior del gabinete de la PC. Si usa un producto de limpieza, coloque una pequeña cantidad en un paño de limpieza y limpie el exterior del gabinete.
El polvo en el exterior de una computadora pueden viajar a través de los ventiladores de refrigeración hacia el interior.
El polvo acumulado impide el flujo de aire y reduce la refrigeración de los componentes.
Es más probable que se rompan los componentes de PC calientes.
Quite el polvo del interior de una PC con una combinación de aire comprimido, una aspiradora ESD de bajo flujo de aire y un paño pequeño que no deje pelusa.
Notes: 4.1 – Mantenimiento preventivo
4.1.1 – Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora
4.1.1.2 – Mantenimiento preventivo: polvo

## Slide 16: Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora Mantenimiento preventivo: componentes internos
Una lista de verificación básica de los componentes para inspeccionar para detectar polvo o daños incluye:
Conjunto de disipador térmico y ventilador de la CPU
Módulos RAM
Dispositivos de almacenamiento
Tarjetas adaptadoras
Cables
Dispositivos de alimentación
Teclado y mouse
Notes: 4.1 – Mantenimiento preventivo
4.1.1 – Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora
4.1.1.3 – Mantenimiento preventivo: componentes internos

## Slide 17: Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora Mantenimiento preventivo: cuestiones ambientales
Un entorno de funcionamiento óptimo para una PC es un ambiente limpio y libre de posibles contaminantes que se encuentra dentro del rango de temperatura y humedad especificado por el fabricante.
Notes: 4.1 – Mantenimiento preventivo
4.1.1: Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora
4.1.1.4 – Mantenimiento preventivo: cuestiones ambientales

## Slide 18: Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora Mantenimiento preventivo: software
Verifique que el software instalado esté actualizado.
  Siga las políticas de la organización al instalar actualizaciones de seguridad, actualizaciones de sistemas operativos y actualizaciones de programas.
Cree un programa de mantenimiento de software para:
  Revisar e instalar las actualizaciones apropiadas de seguridad, software y controladores.
  Actualizar los archivos de definición de virus y analizar para detectar virus y spyware.
  Quitar los programas no deseados o no utilizados.
  Analizar los discos duros para detectar errores y desfragmentar las unidades de disco duro.
Notes: 4.1 – Mantenimiento preventivo
4.1.1: Descripción general del mantenimiento preventivo de la computadora
4.1.1.5 – Mantenimiento preventivo: software
4.1.1.6 – Verifique su comprensión: mantenimiento preventivo

## Slide 19: 4.2 Proceso de solución de problemas
Notes: 4 – Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas

## Slide 20: Pasos del proceso de solución de problemas Introducción a la solución de problemas
La resolución de problemas requiere un enfoque lógico y organizado de los problemas de PC y de otros componentes.
La resolución de problemas es una aptitud que se perfecciona con el tiempo.
Antes de comenzar con la resolución de problemas, siempre tome las precauciones necesarias para proteger los datos de la PC.
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.1. Introducción a la resolución de problemas

## Slide 21: Pasos del proceso de resolución de problemas
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.2 Pasos del proceso de solución de problemas

## Slide 22: Pasos del proceso de solución de problemas Identificar el problema
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.3 Identificación del problema
4.2.1.4 – Verifique su comprensión: Identificación del problema

## Slide 23: Pasos del proceso de resolución de problemas Establecimiento de una teoría de causas probables
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.5. Establecimiento de una teoría de causas probables

## Slide 24: Pasos del proceso de solución de problemas Prueba de la teoría para determinar la causa
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.6 Puesta a prueba de la teoría para determinar la causa

## Slide 25: Pasos del proceso de solución de problemas Establecimiento un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.7 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución

## Slide 26: Pasos del proceso de solución de problemas Verificación de la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementación de medidas preventivas
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.8 Verificación de la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementación de medidas preventivas

## Slide 27: Pasos del proceso de solución de problemas Registro de hallazgos, acciones y resultados
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.1 Pasos del proceso de solución de problemas
4.2.1.9 Registro de hallazgos, acciones y resultados
4.2.1.10 – Verifique su comprensión: numeración de los pasos

## Slide 28: Problemas y soluciones comunes para las PC Problemas y soluciones comunes de las PC
Los problemas de las PC pueden deberse a cuestiones de hardware, de software o de redes, o a una combinación de estos tres. Estos son algunos de los problemas más comunes de hardware:
Dispositivo de almacenamiento: con frecuencia, los problemas de los dispositivos de almacenamiento se relacionan con conexiones incorrectas o de cables sueltos, con formatos incorrectos de unidades y de medios, y con opciones de configuración incorrectas del puente y del BIOS.
Placa base y componentes internos: estos problemas suelen producirse debido a cables sueltos o incorrectos, componentes defectuosos, controladores incorrectos y actualizaciones dañadas.
Fuente de alimentación: los problemas de alimentación con frecuencia se deben a fuentes de alimentación defectuosas, conexiones sueltas y vataje inadecuado.
CPU y memoria: los problemas de procesadores y de memoria con frecuencia se deben a instalaciones defectuosas, configuración incorrecta del BIOS, refrigeración y ventilación inadecuadas, y problemas de compatibilidad.
Pantallas: los problemas las pantallas a menudo se deben a opciones de configuración incorrectas, conexiones sueltas y los controladores incorrectos o dañados.
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.2 – Problemas y soluciones comunes de las PC
4.2.2.1 – Problemas y soluciones comunes de las PC

## Slide 29: Problemas y soluciones comunes para las PC Problemas y soluciones comunes para los dispositivos de almacenamiento
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.2 – Problemas y soluciones comunes de las PC
4.2.2.2 - Problemas y soluciones comunes para los dispositivos de almacenamiento

## Slide 30: Problemas y soluciones comunes para las PC Problemas y soluciones comunes de las placa base y los componentes internos
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.2 – Problemas y soluciones comunes de las PC
4.2.2.3 - Problemas y soluciones comunes para las placas base y los componentes internos

## Slide 31: Problemas y soluciones comunes para las PC Problemas y soluciones comunes para las fuentes de alimentación
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.2 – Problemas y soluciones comunes de las PC
4.2.2.4 - Problemas y soluciones comunes para las fuentes de alimentación

## Slide 32: Problemas y soluciones comunes para las PC Problemas y soluciones comunes para las CPU y la memoria
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.2 – Problemas y soluciones comunes de las PC
4.2.2.5 - Problemas y soluciones comunes para las CPU y la memoria

## Slide 33: Problemas y soluciones comunes para las PC Problemas y soluciones comunes para las pantallas
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.2 – Problemas y soluciones comunes de las PC
4.2.2.6 - Problemas y soluciones comunes para las pantallas

## Slide 34: Aplicación del proceso de solución de problemas a periféricos y componentes de PC Herramientas de referencia personal
Las herramientas de referencia personales incluyen guías de resolución de problemas, manuales del fabricante, guías de referencia rápida y diarios de reparaciones. Además de las facturas, los técnicos mantienen un diario de las actualizaciones y las reparaciones:
Notas: tome notas a medida que avanza en el proceso de resolución de problemas y reparación. Consúltelas para evitar repetir pasos y para determinar qué se necesita hacer a continuación.
Diario: incluya descripciones del problema, las posibles soluciones que se intentaron para resolverlo y los pasos que se siguieron para solucionarlo. Mencione cualquier cambio realizado en la configuración del equipo y cualquier repuesto que se haya utilizado durante la reparación. El diario y las notas pueden ser valiosos cuando se encuentre con situaciones similares en el futuro.
Historial de reparaciones: realice una lista detallada de los problemas y las reparaciones que incluya la fecha, los repuestos utilizados y la información del cliente. Este historial le permite al técnico determinar qué trabajo se realizó en una PC específica en el pasado.
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.3 – Aplicación del proceso de solución de problemas a los componentes y los periféricos de la computadora
4.2.3.1 – Herramientas de referencia personal

## Slide 35: Aplicación del proceso de solución de problemas a periféricos y componentes de PC Herramientas de referencia en Internet
Internet constituye una excelente fuente de información sobre problemas de hardware específicos y sus posibles soluciones:
  Motores de búsqueda de Internet
  Grupos de noticias
  Preguntas frecuentes de fabricantes
  Manuales de PC en línea
  Foros y chats en línea
  Sitios web técnicos
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.3 – Aplicación del proceso de solución de problemas a los componentes y los periféricos de la computadora
4.2.3.2 – Herramientas de referencia de Internet
4.2.3.3 – Verifique su comprensión: herramientas de referencia

## Slide 36: Aplicación del proceso de solución de problemas a periféricos y componentes de PC Problemas y soluciones avanzados para el hardware
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.3 – Aplicación del proceso de solución de problemas a los componentes y los periféricos de la computadora
4.2.3.4 – Problemas y soluciones avanzados del hardware

## Slide 37: Aplicación del proceso de solución de problemas a periféricos y componentes de PC Práctica de laboratorio: Uso de un multímetro y un medidor de fuente de alimentación
En esta práctica de laboratorio, aprenderá a utilizar y manipular un multímetro y un medidor de fuente de alimentación.
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.3 – Aplicación del proceso de solución de problemas a los componentes y los periféricos de la computadora
4.2.3.5 – Práctica de laboratorio: Uso del multímetro y del medidor de fuente de alimentación

## Slide 38: Aplicación del proceso de solución de problemas a periféricos y componentes de PC Práctica de laboratorio: Solución de problemas de hardware
En esta práctica de laboratorio, deberá diagnosticar la causa de varios problemas de hardware y los solucionará.
Notes: 4.2 – Proceso de solución de problemas
4.2.3 – Aplicación del proceso de solución de problemas a los componentes y los periféricos de la computadora
4.2.3.6 – Práctica de laboratorio: Solución de problemas de hardware

## Slide 39: 4.3 Resumen del capítulo
Notes: 4 – Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
4.3 – Resumen del capítulo

## Slide 40: Conclusión Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas
4.1 Mantenimiento preventivo
    Explicar por qué el mantenimiento preventivo debe realizarse en las computadoras personales.
      Describir el mantenimiento preventivo de la PC.
4.2 Proceso de solución de problemas
  Resolver problemas de PC y de dispositivos periféricos
    Describir cada paso del proceso de resolución de problemas.
    Identificar problemas y soluciones comunes para las PC.
    Solucionar los problemas de componentes y periféricos de la computadora mediante el proceso de solución de problemas de seis pasos.
Notes: 4.3 – Resumen del capítulo
4.3.1 – Conclusión
4.3.1.1 – Capítulo 4: Mantenimiento preventivo y resolución de problemas

## Slide 41: Capítulo 4 Nuevos términos y comandos
Preguntas cerradas Preguntas abiertas |  | 
Notes: Capítulo 4: Nuevos términos y comandos