## Slide 1: Capítulo 8: Impresoras
Materiales del Instructor
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0s
Capítulo 8: Impresoras

## Slide 2: Materiales para el instructor: Guía de planificación del capítulo 8
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza en la diapositiva n.º 13
Nota: Elimine la Guía de Planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3: Capítulo 8: Impresoras
Guía de planificación de IT Essentials 7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0s
Capítulo 8: Impresoras

## Slide 4: Verifique su comprensión y ¿Qué conoce hasta ahora?
Las actividades de "Verifique su Comprensión" solían denominarse Actividades Interactivas. Simplemente tienen un nuevo nombre. Fueron diseñadas para permitir que los alumnos determinen rápidamente si comprenden el contenido y pueden continuar, o si necesitan repasar.
Las actividades de "Verifique su Comprensión" no afectan las calificaciones de los alumnos.
Las actividades denominadas "¿Qué conoce hasta ahora?" son un tipo de actividad en el que solicitamos al alumno que simplemente adivine. No pretende evaluar su conocimiento. Solo pretende introducir diferentes temas para que piensen en ellos antes de ser presentados en el curso. Los alumnos reciben contenido adicional en forma de comentarios para cualquier respuesta que seleccionen.
Las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora? no afectan directamente las calificaciones de los alumnos; no obstante, los comentarios pueden presentar contenido que aparece posteriormente en pruebas y exámenes, por lo que es importante que los alumnos completen las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora?
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 8: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
8.1.1.5 | Verifique su comprensión | Características y capacidades de las impresoras | Recomendado
8.1.2.2 | Verifique su comprensión | Conexiones de impresora | Recomendado
8.2.1.3 | Verifique su comprensión | Impresoras de inyección de tinta | Recomendado
8.2.2.3 | Verifique su comprensión | Impresoras láser | Recomendado
8.2.3.2 | Verifique su comprensión | Proceso de impresión láser | Recomendado
8.2.4.3 | Verifique su comprensión | Impresoras térmicas e impresoras de impacto | Recomendado
8.2.5.3 | Verifique su comprensión | Impresoras virtuales | Recomendado
8.2.6.3 | Verifique su comprensión | Impresoras 3D | Recomendado
8.3.1.2 | Práctica de laboratorio | Instale una impresora en Windows | Recomendado
8.3.2.2 | Verifique su comprensión | Opciones de configuración | Recomendado
8.3.3.3 | Verifique su comprensión | Optimización de la impresora (Figura 1) | Recomendado
8.3.3.3 | Verifique su comprensión | Optimización de hardware de la impresora (Figura 2) | Recomendado
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 8: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
8.4.1.3 | Práctica de laboratorio | Compartir una impresora en Windows | Recomendado
8.4.2.5 | Verifique su comprensión | Servidores de impresión | Recomendado
8.5.1.2 | ¿Qué conoce hasta ahora? | Entorno operativo de la impresora | Recomendado
8.5.2.1 | Demostración en video | Mantenimiento preventivo de impresoras de inyección de tinta | Recomendado
8.5.2.2 | Práctica de laboratorio | Realice el mantenimiento preventivo en una impresora de inyección de tinta | Recomendado
8.5.3.1 | Demostración en video | Mantenimiento preventivo de impresoras láser | Recomendado
8.5.3.2 | Práctica de laboratorio | Mantenimiento preventivo en una impresora láser | Recomendado
8.5.4.2 | Verifique su comprensión | Mantenimiento preventivo de impresoras térmicas | Recomendado
8.5.5.2 | Verifique su comprensión | Mantenimiento preventivo de impresoras de impacto | Recomendado
8.5.6.1 | Demostración en video | Mantenimiento preventivo de impresoras 3D | Recomendado
8.5.6.2 | Demostración en video | Impresora 3D imprimiendo un componente | Recomendado
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 8: Evaluación
Los estudiantes deben completar la "Evaluación" del Capítulo 8 después de completar el Capítulo 8.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 7

## Slide 8: Capítulo 8: Prácticas recomendadas
Antes de enseñar el capítulo 8, el instructor debe:
Completar la "Evaluación" del Capítulo 8
Los objetivos de este capítulo son:
  Explicar el propósito y las características de diferentes tipos de impresoras.
  Compare diferentes tipos de impresoras.
  Instalación de una impresora.
  Configure el uso compartido de impresoras.
  Implemente técnicas de mantenimiento preventivo y resolución de problemas en las impresoras.
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 8: Prácticas recomendadas (continuación)
Asegúrese de que los alumnos comprendan los riesgos de seguridad y procedimientos de seguridad potenciales asociados a las impresoras y los escáneres: alta temperatura en impresoras láser, alto voltaje en impresoras láser, LED de escáner.
Si hay tiempo, muestre los videos para los tipos de impresoras que no tiene en el aula o haga que sean obligatorios para un curso en línea.
Practique encontrar controladores de impresoras o actualizaciones de controladores de impresoras para una impresora más antigua que está instalada actualmente en una computadora con Windows 7 que se actualiza a Windows 10 o demuestre cómo lo haría.
Pida a los alumnos que ajusten la configuración de la impresora para la intercalación, la duplicación, si es posible, y la orientación.
Una forma de pasar por los diferentes tipos de impresoras es dividir la clase en 5 grupos (impacto, inyección de tinta, térmico, 3D y láser). Deles tiempo para buscar información sobre qué diferencia a su tipo de impresora y presente en menos de 5 minutos los puntos más importantes.
Notes: 9

## Slide 10: Capítulo 8: Prácticas recomendadas (continuación)
Pida a los alumnos que indiquen cualquier problema de la impresora que hayan tenido y lo que hicieron para solucionarlo.
Permita que los alumnos trabajen en parejas o en forma individual para comprar una impresora en función de una situación en particular. Presente diferentes situaciones, como una anciana que debe permanecer en su casa y debe imprimir documentos de envío para una empresa de artesanías que administra. Tiene una computadora con Windows 7 Home Basic. ¿Qué tipo de impresora le recomendaría y por qué? También podría establecer un límite de precio para la compra. Si los alumnos no tienen acceso a Internet, copie algunos anuncios de Internet e imprima copias para repartir entre los alumnos. Concédales 2 minutos para describir la situación, qué impresora eligieron y por qué eligieron ese tipo en particular.
Considere reproducir el video en la impresora 3D u otro video para que puedan verlo en acción.
Si tiene una impresora en la sala, considere configurar el uso compartido de la impresora delante de la clase para demostrar el concepto.
Notes: 10

## Slide 11: Capítulo 8: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre las estrategias de enseñanza, incluidos los planes de lección, analogías para los conceptos difíciles y temas de conversación, visite la Comunidad ITE en: https://community.cisco.com/t5/networking-academy/ct-p/Netacad, o simplemente, diríjase a https://community.cisco.com.
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, cárguelos a la Comunidad ITE a fin de ayudar a otros instructores.
Notes: 11

## Slide 12: Capítulo 8: Impresoras
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0s
Capítulo 8 Impresoras

## Slide 13: Capítulo 8: Secciones y objetivos
8.1 Características comunes de las impresoras
  Describa las características y capacidades de las impresoras
  Identifique los conectores y los puertos de la impresora.
8.2 Comparación de tipos de impresoras
  Explique las partes y las características de las impresoras de inyección de tinta.
  Explique las partes y las características de las impresoras láser.
  Explique cómo funcionan las impresoras láser.
  Explique las partes y las características de las impresoras térmicas y de impacto.
  Explique las características de las impresoras virtuales.
  Explique las partes y las características de las impresoras 3D.
Notes: 13
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0s
Capítulo 8: Impresoras

## Slide 14: Capítulo 8: Secciones y objetivos (continuación)
8.3 Instalación y configuración de impresoras
  Instale y actualice el controlador de dispositivo, el firmware y la RAM para la impresora.
  Explique cómo configurar los ajustes en una impresora.
  Explique cómo optimizar el rendimiento de la impresión.
8.4 Uso compartido de impresoras
  Explique cómo configurar el uso compartido de impresoras.
  Configure el uso compartido de impresoras con un servidor de impresión.
8.5 Mantenimiento y solución de problemas de impresoras
  Explique las pautas de los proveedores y la importancia de los entornos operativos adecuados para las impresoras.
  Implemente el mantenimiento preventivo en una impresora de inyección de tinta.
Notes: 14
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0s
Capítulo 8: Impresoras

## Slide 15: Capítulo 8: Secciones y objetivos (continuación)
8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras (cont.)
  Implemente el mantenimiento preventivo en una impresora láser.
  Explique cómo realizar un mantenimiento preventivo en una impresora térmica.
  Explique cómo realizar un mantenimiento preventivo en una impresora de impacto.
  Explique cómo realizar un mantenimiento preventivo en una impresora 3D.
  Explique los seis pasos de la resolución de problemas de las impresoras.
  Problemas y soluciones comunes de las impresoras.
Notes: 15
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0s
Capítulo 8: Impresoras

## Slide 16: 8.1 Características comunes de las impresoras
Notes: 8 Impresoras
8.1 Características comunes de las impresoras

## Slide 17: Características y funcionalidades Características de las impresoras
Notes: 8.1 Características comunes de las impresoras
8.1.1 Características y funcionalidades
8.1.1.1 Características de las impresoras

## Slide 18: Características y capacidades Velocidad, calidad y color de las impresoras
Velocidad y calidad
  La velocidad de las impresoras se mide en páginas por minuto (ppm).
  Calidad: se mide en puntos por pulgada (ppp).
Color
  Cian, magenta y amarillo (CMA)
  Para las inyección de tinta, el negro es el color de base o color clave
Notes: 8.1 – Características comunes de las impresoras
8.1.1 – Características y funcionalidades
8.1.1.2 Velocidad, calidad y color de la impresora

## Slide 19: Características y capacidades Confiabilidad y costo total de propiedad
Garantía
Servicio programado
Tiempo medio entre fallas (MTBF)
Costo total de propiedad (TCO)
  Costo de adquisición inicial
  Costo de suministros consumibles
  Costo por página
  Páginas por mes
  Costos de mantenimiento
  Costos de garantía
Notes: 8.1 – Características comunes de las impresoras
8.1.1 – Características y funcionalidades
8.1.1.3 Confiabilidad y Costo total de propiedad

## Slide 20: Características y funcionalidades Alimentador de documentos automático
Alimentador de documentos automático (ADF)
  Se utiliza con algunos modelos láser y de inyección de tinta
  Alimenta el papel en la impresora
  Puede proporcionar intercalación (ordenación de páginas)
Notes: 8.1 Características comunes de las impresoras
8.1.1 Características y funcionalidades
8.1.1.4 Alimentador automático de documentos
8.1.1.5 Verifique su comprensión: Características y capacidades de las impresoras

## Slide 21: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
Notes: 8 Impresoras
8.2 Comparación de tipos de impresoras

## Slide 22: Impresoras de inyección de tinta Características de la impresora de inyección de tinta
Fácil de usar
Más barata que las impresoras láser
Ventajas
  Bajo costo
  Alta resolución
Desventajas
  Algunas boquillas suelen obstruirse
  Los cartuchos pueden ser costosos
  La tinta puede continuar húmeda después de la impresión.
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.1 Impresoras de inyección de tinta
8.2.1.1 Características de la impresora de inyección de tinta

## Slide 23: Impresoras de inyección de tinta Partes de la impresora de inyección de tinta
Cartucho de tinta/Papel
Alimentador
Conjunto de impresión a doble cara
Cabezal de impresión
Carro/correa
Rodillo
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.1 Impresoras de inyección de tinta
8.2.1.2 Partes de la impresora de inyección de tinta
8.2.1.3 Verifique su comprensión: Impresoras de inyección de tinta

## Slide 24: Impresoras láser Características de las impresoras láser
Ventajas
  Bajo costo por página
  Gran cantidad de PPM
  Gran capacidad
  Alta calidad
  Rápida (utiliza un rayo láser o LED para crear una imagen)
  La impresión sale seca.
Desventajas
  Costo inicial elevado
  Los cartuchos de tóner pueden ser costosos
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.2 Impresoras láser
8.2.2.1 Características de la impresora láser

## Slide 25: Impresoras láser Características de las impresoras láser
Conjunto de impresión a doble cara
Conjunto de fusor
Cartucho de tóner
Rodillos de toma de papel
Rodillo de transferencia
Tambor de imágenes
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.2 Impresoras láser
8.2.2.2 Características de la impresora láser
8.2.2.3 Verifique su comprensión: Impresoras láser

## Slide 26: Proceso de impresión láser Cómo funciona la impresión láser
7 pasos del proceso de impresión láser
Procesamiento: convierte los datos en un formato imprimible.
Carga: el tambor está acondicionado para la nueva imagen.
Exposición: escriba la imagen en el tambor con un rayo láser
Revelado: el tóner se aplica a la imagen latente en el tambor.
Transferencia: a medida que el papel avanza, la imagen se transfiere al papel debido a una carga aplicada al papel
Fusión: se aplica calor y presión al papel
Limpieza: se elimina el exceso de tóner del tambor
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.3 Proceso de impresión láser
8.2.3.1 Cómo funciona la impresión láser
8.2.3.2 Verifique su comprensión: Proceso de impresión láser

## Slide 27: Impresoras térmicas e impresoras de impacto Características de la impresora térmica
Las impresoras térmicas se utilizan en el sector minorista como parte de un sistema de caja registradora y en máquinas de fax más antiguas.
El calor del cabezal de impresión hace que la imagen esté en el papel.
Ventajas
  Dura mucho tiempo debido a que cuenta con pocas partes móviles
  Silencioso
  Costo nulo de tinta o tóner.
Desventajas
  El papel térmico es costoso y debe almacenarse a temperatura ambiente.
  Las imágenes en papel térmico se degradan con el tiempo, son de mala calidad y no pueden estar en color.
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.4 Impresoras térmicas e impresoras de impacto
8.2.4.1 Características de la impresora térmica

## Slide 28: Impresoras térmicas e impresoras de impacto Características de la impresora de impacto
Impresoras de impacto: matriz de puntos y sistema "margarita".
Cuentan con cabezales de impresión que golpean una cinta de tinta con un número específico de pines
  Una mayor cantidad de pines significa mejor calidad
Ventajas
  Las cintas son suministros menos costosos que otros tipos
  Puede utilizar papel normal o papel de alimentación continua
  Puede imprimir duplicados
Desventajas
  Son ruidosas.
  Los gráficos son de baja resolución
  Las capacidades de colores son limitadas.
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.4 Impresoras térmicas e impresoras de impacto
8.2.4.2 Características de las impresoras de impacto
8.2.4.3 Verifique su comprensión: Impresoras térmicas e impresoras de impacto

## Slide 29: Impresoras virtuales Características de las impresoras virtuales
Imprimir a un archivo
Imprimir a PDF
Imprimir a XPS (especificación de papel XML)
Imprimir a una imagen (como .JPG o .TIF)
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.5 Impresoras virtuales
8.2.5.1 Características de las impresoras virtuales

## Slide 30: Impresoras virtuales Impresión en la nube
Envía un trabajo de impresión a una impresora remota en algún lugar de la red.
Algunas empresas de impresión proporcionan el software que puede enviar trabajos de impresión a la ubicación más cercana.
Google Cloud Print le permite conectar la impresora a la web y enviar algo a su propia impresora, sin importar dónde se encuentre.
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.5 Impresoras virtuales
8.2.5.2 Impresión en la nube
8.2.5.3 Verifique su comprensión: Impresoras virtuales

## Slide 31: Impresoras 3D Características de las impresoras 3D
Se utilizan para crear objetos tridimensionales.
Utiliza un filamento de plástico u otro medio para crear el objeto.
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.6 Impresoras 3D
8.2.6.1 Características de las impresoras 3D

## Slide 32: Impresoras 3D Partes de las impresoras 3D
Cama de impresión
Boquilla de extremo caliente
Eje
Alimentador
Filamento
Notes: 8.2 Comparación de tipos de impresoras
8.2.6 Impresoras 3D
8.2.6.2 Partes de la impresora 3D
8.2.2.3 Verifique su comprensión: Impresoras 3D

## Slide 33: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
Notes: 8 Impresoras
8.3 – Instalación y configuración de impresoras

## Slide 34: Instalación y actualización de una impresora Instalación de una impresora
Siga las instrucciones del fabricante.
Quite todo el material de embalaje y consérvelo por si necesita devolverlo.
Algunas veces, la impresora se instala antes de conectar la impresora a la computadora.
Conecte el cable a la impresora y a la computadora o conecte el cable de red.
Conecte el cable de alimentación.
Notes: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
8.3.1 Instalación y actualización de una impresora
8.3.1.1 Instalación de una impresora

## Slide 35: Instalación y actualización de una impresora Práctica de laboratorio: Instalación de una impresora
En esta práctica de laboratorio, instalará una impresora. Deberá encontrar, descargar y actualizar el controlador y el software de la impresora.
Notes: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
8.3.1 Instalación y actualización de una impresora
8.3.1.2 Práctica de laboratorio: Instalación de una impresora

## Slide 36: Instalación y actualización de una impresora Probar las funciones de la impresora
Pruebe todas las funciones, incluidas las siguientes:
  Documentos a doble cara
  Diferentes bandejas de papel
  Escala de grises y color
  Modo borrador
  Intercalación
Notes: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
8.3.1 Instalación y actualización de una impresora
8.3.1.3 Probar las funciones de la impresora

## Slide 37: Opciones de configuración y configuración predeterminada Valores de configuración comunes
Notes: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
8.3.2 Opciones de configuración y configuración predeterminada
8.3.2.1 Valores de configuración comunes
8.3.2.2 Verifique su comprensión: Opciones de configuración

## Slide 38: Optimización del rendimiento de la impresora optimización del software
Utilice el software del controlador de impresión para
  Determinar la configuración del administrador de cola de impresión
  Calibrar la impresora (color)
  Configurar la orientación del papel
Notes: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
8.3.3 Optimización del rendimiento de la impresora
8.3.3.1 Optimización del software

## Slide 39: Optimización del rendimiento de la impresora Optimización del hardware
Firmware
Memoria de la impresora
Notes: 8.3 Instalación y configuración de impresoras
8.3.3 Optimización del rendimiento de la impresora
8.3.3.2. Optimización del hardware
8.3.3.3: Verifique su comprensión: Optimización de la impresora (Figura 1) y Optimización del hardware de la impresora (Figura 2)

## Slide 40: 8.4 Uso compartido de impresoras
Notes: 8 Impresoras
8.4 Uso compartido de impresoras

## Slide 41: Configuración del sistema operativo para compartir impresoras Configuración del uso compartido de impresoras
Quienes se conecten a la impresora compartida deben tener el controlador de impresión correcto.
  Windows puede hacer esto automáticamente.
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.1 Configuración del sistema operativo para impresoras compartidas
8.4.1.1. Configuración del uso compartido de impresoras

## Slide 42: Configuración del sistema operativo para compartir impresoras Conexiones inalámbricas de impresoras
Bluetooth
  Emparejamiento entre computadora e impresora
Wi-Fi
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.1 Configuración del sistema operativo para impresoras compartidas
8.4.1.2 Conexiones de impresoras inalámbricas

## Slide 43: Configuración del sistema operativo para compartir impresoras Práctica de laboratorio: Comparta una impresora en Windows
En esta práctica de laboratorio, compartirá una impresora, configurará la impresora en una computadora conectada en red e imprimirá una página de prueba desde la computadora remota.
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.1 Configuración del sistema operativo para impresoras compartidas
8.4.1.3 Práctica de laboratorio: Compartir una impresora en Windows

## Slide 44: Servidores de impresión Propósitos de los servidores de impresión
Proporciona a los clientes acceso a los recursos de impresión
Administra trabajos de impresión almacenándolos en una cola
Proporciona retroalimentación de los usuarios
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.2 Servidores de impresión
8.4.2.1. Propósitos de los servidores de impresión

## Slide 45: Servidores de impresión Servidores de impresión de software
Utiliza un software de servidor de impresión.
Desventajas
  El uso compartido de una impresora puede causar lentitud.
  Si la computadora que comparte la impresora está inactiva, la impresora no está disponible para los demás.
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.2 Servidores de impresión
8.4.2.2 Servidores de impresión de software

## Slide 46: Servidores de impresión Servidores de impresión de hardware
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.2 Servidores de impresión
8.4.2.3 Servidores de impresión por hardware

## Slide 47: Servidores de impresión Servidores de impresión específicos
Procesador potente
Espacio de almacenamiento adecuado para documentos en cola
Memoria adecuada
Notes: 8.4 Uso compartido de impresoras
8.4.2 Servidores de impresión
8.4.2.4 Servidores de impresión específicos
8.4.2.5: Verifique su comprensión: Servidores de impresión

## Slide 48: 8.5 Mantenimiento y solución de problemas de impresoras
Notes: 8 Impresoras
8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras

## Slide 49: Mantenimiento preventivo de impresoras Directrices para proveedores
Consulte la documentación de la impresora.
Siga los procesos y las instrucciones de mantenimiento recomendados.
Algunos fabricantes venden kits de mantenimiento.
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.1 Mantenimiento preventivo de impresoras
8.5.1.1 Directrices para proveedores
8.5.1.2 – ¿Qué conoce hasta ahora? Entorno operativo de la impresora

## Slide 50: Mantenimiento preventivo de impresora de inyección de tinta Demostración de video: mantenimiento preventivo de impresoras de inyección de tinta
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.2 Mantenimiento preventivo de impresoras de inyección de tinta
8.5.2.1 Demostración de video: mantenimiento preventivo de impresoras de inyección de tinta

## Slide 51: Mantenimiento preventivo de impresora de inyección de tinta Práctica de laboratorio: mantenimiento preventivo de impresora de inyección de tinta
En esta práctica de laboratorio, realizará el mantenimiento preventivo en una impresora de inyección de tinta. Nota: Las instrucciones de la práctica de laboratorio son con motivo de referencia general únicamente. Consulte el manual de impresión del fabricante para obtener instrucciones para realizar el mantenimiento preventivo en su modelo de impresora de inyección de tinta.
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.2 Mantenimiento preventivo de impresoras de inyección de tinta
8.5.2.2 Práctica de laboratorio: realice el mantenimiento preventivo en una impresora de inyección de tinta

## Slide 52: Mantenimiento preventivo de impresora láser Demostración de video: mantenimiento preventivo de impresora láser
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.3 Mantenimiento preventivo de impresoras láser
8.5.3.1 Demostración de video: mantenimiento preventivo de impresoras de láser

## Slide 53: Mantenimiento preventivo de impresora láser Práctica de laboratorio: realice mantenimiento preventivo en una impresora láser
En esta práctica de laboratorio, realizará el mantenimiento preventivo en una impresora láser.
Nota: Las instrucciones de la práctica de laboratorio son con motivo de referencia general únicamente. Consulte el manual de impresión del fabricante para obtener instrucciones para realizar el mantenimiento preventivo en su modelo de impresora láser.
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.3 Mantenimiento preventivo de impresoras láser
8.5.3.2 Práctica de laboratorio: realice mantenimiento preventivo en una impresora láser

## Slide 54: Mantenimiento preventivo de impresora térmica Realice el mantenimiento preventivo de impresora térmica
Consulte la documentación de la impresora.
Reemplace el papel.
Limpie el elemento térmico con un hisopo de algodón mojado en alcohol isopropílico.
Use aire comprimido o un paño libre de pelusa para eliminar escombros.
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.4 Mantenimiento preventivo de impresoras térmicas
8.5.4.1 Realice el mantenimiento preventivo en una impresora térmica
8.5.4.2 Verifique su comprensión: mantenimiento preventivo de la impresora térmica

## Slide 55: Mantenimiento preventivo de impresora de impacto Realice mantenimiento preventivo en una impresora de impacto
Consulte la documentación de la impresora.
Reemplace la cinta.
Verifique la calidad de los caracteres: es posible que deba reemplazar el cabezal de impresión.
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.5 Mantenimiento preventivo de impresoras de impacto
8.5.5.1 Realice mantenimiento preventivo en una impresora de impacto.
8.5.5.2 Verifique su comprensión: mantenimiento preventivo de impresora de impacto

## Slide 56: Mantenimiento preventivo de impresora 3D Demostración de video: mantenimiento preventivo de impresora 3D
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.6 Mantenimiento preventivo de impresora 3D
8.5.6.1 Demostración de video: mantenimiento preventivo de impresoras 3D

## Slide 57: Mantenimiento preventivo de impresora 3D Demostración en video: impresora 3D imprimiendo un componente
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.6 Mantenimiento preventivo de impresora 3D
8.5.6.2 Demostración en video: impresora 3D imprimiendo un componente
8.5.6.3 Verifique su comprensión: mantenimiento preventivo de impresora 3D

## Slide 58: Resolución de problemas de impresión Los seis pasos del proceso de resolución de problemas
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.1 Los seis pasos del proceso de resolución de problemas.

## Slide 59: Resolución de problemas de impresión Identificación del problema
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.2 Identificación del problema

## Slide 60: Resolución de problemas de impresión Establecimiento de una teoría de causas probables
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.3. Establecimiento de una teoría de causas probables

## Slide 61: Resolución de problemas de impresión Pruebe la teoría para determinar la causa
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.4 Pruebe la teoría para determinar la causa

## Slide 62: Resolución de problemas de impresión Establecimiento un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.5 Establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución

## Slide 63: Resolución de problemas de impresión Verificar la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementar medidas preventivas
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.6 Verificar la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementar medidas preventivas

## Slide 64: Resolución de problemas de impresión Registro de hallazgos, acciones y resultados
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.7 Resolución de problemas de impresión
8.5.7.7 Registre hallazgos, acciones y resultados

## Slide 65: Problemas y soluciones Identificación de problemas de impresoras y soluciones
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.8 Problemas y soluciones
8.5.8.1 Identificación de problemas de impresoras y soluciones

## Slide 66: Problemas y soluciones Problemas y soluciones comunes para impresoras
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.8 Problemas y soluciones
8.5.8.2 Problemas y soluciones comunes para impresoras

## Slide 67: Problemas y soluciones Problemas y soluciones comunes para impresoras (cont.)
Notes: 8.5 Mantenimiento y resolución de problemas de impresoras
8.5.8 Problemas y soluciones
8.5.8.2 Problemas y soluciones comunes de las impresoras

## Slide 68: 8.6 Resumen del capítulo
Notes: 8 Impresoras
8.6: Resumen del capítulo

## Slide 69: Sección 8.6 Nuevos términos y comandos
Impresora láser Impresora de inyección de tinta Impresora de impacto Impresora térmica Impresora 3D Alimentador de documentos automático Cabezal de impresión Rodillo Alimentador Conjunto de impresión a doble cara Cartucho de tinta Carro/correa Tambor de imágenes Cartucho de tóner | Conjunto de fusor Rodillo de transferencia Rodillos de toma de papel Procesamiento Carga Exposición Revelado Transferencia Fusión Limpieza Impresora virtual Imprimir a un archivo Imprimir a PDF Impresión a XPS | Imprimir a la imagen Impresión en la nube Filamento de plástico Filamento Alimentador Boquilla de extremo caliente Eje Cama de impresión Controlador de impresora Intercalación Servidor de impresión por hardware Servidor de impresión de software Servidor de impresión exclusivo Mantenimiento preventivo
Notes: Capítulo 8: Nuevos términos y comandos