## Slide 1: Capítulo 6: Redes aplicadas
Materiales del Instructor
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 6: Redes aplicadas

## Slide 2: Materiales del instructor: Guía de planificación del capítulo 6
Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:
Guía de planificación para el instructor
  Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
  Ayuda didáctica
Presentación de la clase del instructor
  Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
  Comienza por la diapositiva #12
Nota: Elimine la Guía de Planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.
Notes: 2

## Slide 3: Capítulo 6: Redes aplicadas
Guía de planificación de IT Essentials 7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 6: Redes aplicadas

## Slide 4: Verifique su comprensión y ¿Qué conoce hasta ahora?
Las actividades de "Verifique su Comprensión" solían denominarse Actividades Interactivas. Simplemente tienen un nuevo nombre. Fueron diseñadas para permitir que los alumnos determinen rápidamente si comprenden el contenido y pueden continuar, o si necesitan repasar.
Las actividades de "Verifique su Comprensión" no afectan las calificaciones de los alumnos.
Las actividades denominadas "¿Qué conoce hasta ahora?" son un tipo de actividad en el que solicitamos al alumno que simplemente adivine. No pretende evaluar su conocimiento. Solo pretende introducir diferentes temas para que piensen en ellos antes de ser presentados en el curso. Los alumnos reciben contenido adicional en forma de comentarios para cualquier respuesta que seleccionen.
Las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora? no afectan directamente las calificaciones de los alumnos; no obstante, los comentarios pueden presentar contenido que aparece posteriormente en pruebas y exámenes, por lo que es importante que los alumnos completen las actividades de ¿Qué conoce hasta ahora?
No hay diapositivas separadas para estas actividades en el PPT. Se enumeran en el área de notas de la diapositiva que aparece antes de estas actividades.
Notes: 4

## Slide 5: Capítulo 6: Actividades
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
6.1.1.1 | Explicación en video | Asignación de direcciones MAC | Recomendado
6.1.1.2 | Explicación en video | Asignación de direcciones IPv4 | Recomendado
6.1.1.3 | Explicación en video | Asignación de direcciones IPv6 | Recomendado
6.1.1.11 | Verifique su comprensión | Direccionamiento de red | Recomendado
6.1.2.1 | Packet Tracer | Incorporación de computadoras a una red existente | Recomendado
6.1.2.7 | Práctica de laboratorio | Configure una NIC para utilizar DHCP en Windows | Recomendado
6.1.3.1 | Explicación en video | Configurar una red cableada e inalámbrica | Recomendado
6.1.3.9 | Packet Tracer | Conexión a una red inalámbrica | Recomendado
6.1.3.10 | Práctica de laboratorio | Configuración de una red inalámbrica | Recomendado
6.1.4.1 | Explicación en video | Configuración del Firewall | Recomendado
Notes: 5

## Slide 6: Capítulo 6: Actividades (cont.)
¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?
N.° de página | Tipo de actividad | Nombre de la actividad | ¿Opcional?
6.1.4.7 | Packet Tracer | Configurar los ajustes del Firewall | Recomendado
6.1.4.8 | Laboratorio | Configurar los ajustes del Firewall | Recomendado
6.1.5.3 | Packet Tracer | Configuración de dispositivos de IdC | Recomendado
6.2.1.8 | Verifique su comprensión | Proceso de resolución de problemas de red | Recomendado
6.2.2.5 | Práctica de laboratorio | Solución de problemas de red | 
Notes: 6

## Slide 7: Capítulo 6: Evaluación
Los estudiantes deben completar la "Evaluacion" del Capítulo 6 después de completar el Capítulo 6.
Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.
Notes: 7

## Slide 8: Capítulo 6: Prácticas recomendadas
Antes de enseñar el Capítulo 6, el instructor debe:
Completar la "Evaluación" del Capítulo 6.
Los objetivos de este capítulo son:
  Configurar dispositivos para redes cableadas e inalámbricas.
  Identificar y resolver problemas relacionados con redes.
Notes: 8

## Slide 9: Capítulo 6: Prácticas recomendadas (cont.)
Es posible que deba tratar este capítulo durante varios períodos de clase.
Si hay tiempo, muestre los videos sobre el direccionamiento o asígnelos como trabajo fuera de clase.
En el caso de la dirección MAC, pida a los estudiantes que abran una petición de ingreso de comandos, escriban ipconfig/all y pidan a un par de personas que indiquen su dirección MAC. Escriba en la pizarra para mostrar los caracteres comunes y la exclusividad de los últimos. Por lo general, la primera parte de la dirección MAC será la misma. Luego, haga lo mismo con la dirección IPv4 y la dirección IPv6.
Para reforzar aún más los conceptos de asignación de direcciones IP estáticas y dinámicas, pida a todos los estudiantes que cuenten a partir del número 1, de manera que cada estudiante tenga un número único. Luego, pida a cada uno que abra el Centro de redes y recursos compartidos Panel de control > Cambiar configuración del adaptador > clic con el botón secundario en la opción Ethernet > Propiedades > haga doble clic en la opción Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Lo más probable es que esté habilitada la opción Obtener una dirección IP automáticamente. Pida a los estudiantes que seleccionen la opción Usar la siguiente dirección IP. En la sección Dirección IP. Pida a cada estudiante que escriba 192.168.10.el número que contaron al comienzo. Deje la máscara de subred predeterminada en 255.255.255.0. Haga clic en Aceptar dos veces. Luego, cada estudiante abre una petición de ingreso de comando y hace ping a la dirección IP de otro estudiante. Pídales que devuelvan la configuración a la opción DHCP (Obtener una dirección IP automáticamente) o lo que estaba configurado.
Notes: 9

## Slide 10: Capítulo 6: Prácticas recomendadas (cont.)
Si tiene puntos de acceso o routers inalámbricos, ponga a los estudiantes en equipos con un conjunto diferente de parámetros de configuración para configurar. Cada grupo debe configurar el SSID y cambiar los valores predeterminados de la configuración de seguridad básica. Todos deben aprender a restablecer el dispositivo inalámbrico a los valores predeterminados al final de la lección. Otras opciones pueden incluir DHCP, QoS, NAT o reenvío a puerto asignado, configuración de firewall, configuración de seguridad y filtrado de direcciones MAC. Deje tiempo para compartir los resultados y los momentos de descubrimiento.
El uso de IoT Packet Tracer en la clase resultará muy útil para los estudiantes que podrían no ser capaces de acceder a estos dispositivos.
Siempre es bueno solucionar problemas en situaciones ficticias con alguien que finge tener un problema y otra persona que hace del técnico. Es útil proporcionar al menos una pista del tipo de problema de red y les permita investigar una situación mientras el "técnico" está investigando las soluciones. Los juegos de roles siempre sirven para mejorar las habilidades de comunicación.
Notes: 10

## Slide 11: Capítulo 6: Ayuda adicional
Para obtener ayuda adicional sobre las estrategias de enseñanza, incluidos los planes de lección, analogías para los conceptos difíciles y temas de conversación, visite la Comunidad ITE en: https://community.cisco.com/t5/networking-academy/ct-p/Netacad, or vaya a https://community.cisco.com.
Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, cárguelos a la Comunidad ITE a fin de ayudar a otros instructores.
Notes: 11

## Slide 12: Capítulo 6: Redes aplicadas
IT Essentials v7.0
Notes: Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 6: Redes aplicadas

## Slide 13: Capítulo 6: Secciones y objetivos
6.1 Conexión de un dispositivo a una red
Configurar dispositivos para redes cableadas e inalámbricas.
  Explicar la asignación de direcciones MAC e IP para las redes de computadoras.
  Configurar una NIC para redes cableadas e inalámbricas.
  Configurar las redes inalámbricas en una LAN pequeña.
  Configurar los ajustes del firewall.
  Configurar los dispositivos de IdC.
6.2 Solución de problemas de red
Identificar y resolver problemas relacionados con redes.
  Explicar los seis pasos del proceso de resolución de problemas de red.
  Solucionar los problemas comunes y avanzados relacionados con las redes.
Notes: 13
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 6: Redes aplicadas

## Slide 14: 6.1 Conexión de un dispositivo a una red
Notes: 6 – Redes aplicadas
6.1 – Asignación de direcciones de red

## Slide 15: Asignación de direcciones de red Explicación en video: Asignación de direcciones MAC
Esta es una explicación en video sobre la asignación de direcciones MAC:
Analogía de la comunicación
Dirección MAC de la NIC
Dirección física
Asignado por el OUI y el proveedor
Comunicación en la misma red
Comunicación en otra red
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.1 – Explicación en video: Asignación de direcciones MAC

## Slide 16: Asignación de direcciones de red Explicación en video: Asignación de direcciones IPv4
Esta es una explicación en video sobre la asignación de direcciones IPv4:
Analogía de la comunicación
Direcciones IPv4 frente a direcciones IPv6
Decimal frente a binario frente a hexadecimal
Máscaras de subred
Porciones de red y de host de una dirección IPv4
Ejemplo de asignación de direcciones IPv4
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.2 – Explicación en video: Asignación de direcciones IPv4

## Slide 17: Asignación de direcciones de red Explicación en video: Asignación de direcciones IPv6
Esta es una explicación de video sobre la asignación de direcciones IPv6:
Segmentos hexadecimales
Reglas de compresión de direcciones
Porciones de red y de host de una dirección IPv6
Ejemplo de asignación de direcciones IPv6
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.3 – Explicación en video: Asignación de direcciones IPv6

## Slide 18: Asignación de direcciones de red Dos direcciones de red
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.4 – Dos direcciones de red

## Slide 19: Asignación de direcciones de red Dos direcciones de red (cont.)
Cuando se traslada una computadora portátil a una red diferente, la dirección MAC permanece igual, pero las direcciones IPv4 e IPv6 cambian.
Una dirección MAC es un número único que forma parte de la NIC.
Las direcciones IP son asignadas por la empresa o el proveedor de Internet.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.4 – Dos direcciones de red (cont.)

## Slide 20: Asignación de direcciones de red Visualización de las direcciones
Use el switch /all con el comando ipconfig para ver la dirección MAC (física).
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.5 – Visualización de las direcciones

## Slide 21: Asignación de direcciones de red Formato de direcciones IPv4
Dos partes de una dirección IP:
  Red
  Host
La máscara de subred define la parte de red de la dirección.
La porción de red de la dirección proviene de la máscara de subred.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.6 – Formato de direcciones IPv4

## Slide 22: Asignación de direcciones de red Formato de direcciones IPv6
Reglas:
  Omitir ceros iniciales: 0db8 puede ser db8
  Omita todos segmentos en 0: use dos puntos dobles (::)
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.7 – Formato de direcciones IPv6

## Slide 23: Asignación de direcciones de red Asignación de direcciones estáticas
Información de direcciones estáticas necesaria para la comunicación con otras redes e Internet:
  Dirección IP
  Máscara de subred
  Puerta de enlace predeterminada (dirección del router para que la información pueda enviarse a otras redes)
  Servidor DNS (convierte los nombres de dominio o las URL en direcciones IP para facilitar la accesibilidad o los sitios web y dispositivos remotos)
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.8 – Asignación de direcciones estáticas

## Slide 24: Asignación de direcciones de red Asignación de direcciones dinámicas
La información de asignación de direcciones IP proviene de un servidor DHCP
Use esta configuración
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.9 – Asignación de direcciones dinámicas

## Slide 25: Asignación de direcciones de red Direcciones IPv4 e IPv6 con vínculos locales
Se usa el dispositivo IPv4 si el dispositivo no puede obtener una dirección IP IPv4.
El dispositivo IPv6 siempre debe tener una dirección IP IPv6 dinámica o configurada manualmente con un vínculo local.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.1 – Asignación de direcciones de red
6.1.1.10 – Direcciones IPv4 e IPv6 con vínculo local
6.1.1.11 – Verifique su comprensión: Asignación de direcciones de red

## Slide 26: Configuración de un NIC Packet Tracer: Agregar computadoras a una red existente
En esta actividad del Packet Tracer, configurará las computadoras para utilizar DHCP, configurar las direcciones estáticas, utilizará el comando ipconfig para recuperar la información IPv4 del host y utilizará un ping para verificar la conectividad.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.1 – Packet Tracer: Agregar computadoras a una red existente

## Slide 27: Configurar un diseño de red de NIC
Componentes de la red
Diseño de la red
Red doméstica típica
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.2 – Diseño de red

## Slide 28: Configuración de una NIC Selección de una NIC
Ethernet por cable
Ethernet inalámbrica
Ethernet inalámbrica
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.3 – Elección de una NIC

## Slide 29: Configuración de una NIC Instalación y actualización de una NIC
Si se instala una NIC inalámbrica, asegúrese de que la antena esté posicionada para lograr un alcance óptimo.
Use el Administrador de dispositivos para ver los detalles del controlador:
  Expanda la categoría de Adaptadores de red
  Haga clic con el botón secundario en la NIC específica >Propiedades o Actualizar controlador
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.4 – Instalación y actualización de una NIC

## Slide 30: Configuración de una NIC Configuración de una NIC
Los dispositivos inalámbricos, incluidos los smartphones, también necesitan direcciones IP para participar en una red inalámbrica.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.5 – Configuración de una NIC

## Slide 31: Configuración de una NIC ICMP
El protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) se usa para probar la conectividad y enviar mensajes de control y de error.
El comando ping es parte de ICMP.
Opciones del comando ping del switch
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.6 – ICMP

## Slide 32: Configuración de una NIC Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para usar DHCP en Windows
En esta práctica de laboratorio, configurará una NIC Ethernet para utilizar DHCP a fin de obtener una dirección IP y probar la conectividad entre dos computadoras.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.2 – Configuración de una NIC
6.1.2.7 – Práctica de laboratorio: Configuración de una NIC para usar DHCP en Windows

## Slide 33: Configuración de una red cableada e inalámbrica Explicación en video: Configuración de una red cableada e inalámbrica
Esta es una explicación en video sobre la configuración de una red cableada e inalámbrica:
Conectar cables
Página web del router inalámbrico
Cambiar contraseña
Configuración de WAN
Configuración de LAN
Configuración inalámbrica
Conectarse a la red inalámbrica
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.1 – Explicación en video: Configuración de una red cableada e inalámbrica

## Slide 34: Configuración de una red cableada e inalámbrica Conexión de dispositivos cableados a Internet
Para conectar un dispositivo de red cableada de oficina pequeña o doméstica:
Conecte el cable al dispositivo.
Conecte el otro extremo del cable al switch (puerto amarillo).
Conecte el cable entre el router inalámbrico (puerto azul) y el módem de banda ancha.
A la PC
Al módem
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.2 – Conexión de dispositivos cableados a Internet

## Slide 35: Configuración de una red cableada e inalámbrica Inicio de sesión en el router
Abra un navegador e ingrese la dirección IP predeterminada del router.
Cambie de inmediato los nombres de usuario y las contraseñas predeterminadas.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.3 – Inició de sesión en el router

## Slide 36: Configuración de una red cableada e inalámbrica Configuración básica de red
Inicie sesión en el router.
Cambie la contraseña predeterminada.
Inicie sesión con la contraseña nueva.
Establezca el rango de direcciones DHCP.
Renueve las direcciones IP en los dispositivos (use los comandos ipconfig/release e ipconfig/renew).
Cambie la dirección IP predeterminada e inicie sesión con la nueva dirección IP.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.4 – Configuración básica de red

## Slide 37: Configuración de una red cableada e inalámbrica Configuración inalámbrica básica
Vea los valores predeterminados de WLAN.
Cambie el modo de red.
Configure el SSID.
Configure el canal.
Configure el modo de seguridad
Configure la contraseña.
2.
3.
4.
5.
6.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.5 – Configuración inalámbrica básica

## Slide 38: Configuración de una red cableada e inalámbrica Configuración de una red de malla inalámbrica
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.6 – Configuración de una red de malla inalámbrica

## Slide 39: Configuración de una red cableada e inalámbrica NAT para IPv4
El proceso que se usa para convertir las direcciones IPv4 privadas en direcciones IPv4 públicas enrutables de Internet se denomina traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation).
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.7 – Configuración de una red de malla inalámbrica

## Slide 40: Configuración de una red cableada e inalámbrica Calidad de servicio
La configuración de calidad de servicio (QoS) permite la priorización de tipos de tráfico específicos.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.8 – Calidad de servicio
6.1.3.9 – Packet Tracer: conexión a una red inalámbrica

## Slide 41: Configuración de una red cableada e inalámbrica Packet Tracer: conexión a una red inalámbrica
Durante esta actividad de Packet Tracer, configurará un router inalámbrico y un punto de acceso para que admitan clientes inalámbricos y enruten los paquetes IP. También actualizará algunas de las configuraciones predeterminadas.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.9 – Packet Tracer: conexión a una red inalámbrica

## Slide 42: Configuración de una red cableada e inalámbrica Práctica de laboratorio: configuración de una red inalámbrica
En esta práctica de laboratorio, hará una configuración básica de un router inalámbrico y conectará una PC al router de manera inalámbrica.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.3 – Configuración de una red cableada e inalámbrica
6.1.3.10 – Práctica de laboratorio: Configuración de una red inalámbrica

## Slide 43: Configuración de Firewalls Explicación en video: Configuración de Firewalls
Esta es una explicación en video sobre la Configuración de Firewalls:
Configuración de DMZ en la LAN
Reglas de Firewalls
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.1 – Explicación en video: Configuración de Firewalls

## Slide 44: Configuración de Firewalls UPnP
Plug and Play universal (UPnP) no es seguro y es un riesgo de seguridad.
UPnP permite que los dispositivos se agreguen de forma dinámica a una red inalámbrica sin intervención ni configuración.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.2 - UPnP

## Slide 45: Configuración de Firewalls DMZ
Una zona desmilitarizada (DMZ, demilitarized zone) es una red que proporciona servicios a una red no confiable.
Una DMZ suele contener servidores.
Algunos routers inalámbricos admiten la creación de una DMZ.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.3 - DMZ

## Slide 46: Configuración de Firewalls Reenvío a puerto asignado
El reenvío a puerto asignado permite el tráfico a los puertos específicos.
La activación de puertos permite una apertura temporal en el firewall para permitir datos en puertos específicos de entrada o en un rango de puertos para una aplicación o un juego.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.4 – Reenvío a puerto asignado

## Slide 47: Configuración de Firewalls Filtrado de direcciones MAC
El filtrado de direcciones MAC se usa para especificar las direcciones MAC que se permiten en la red inalámbrica.
Las direcciones MAC aún no se ingresaron en la lista de filtro de direcciones MAC en la configuración del router inalámbrico de la izquierda.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.5 – Filtrado de direcciones MAC

## Slide 48: Configuración de Firewalls Lista blanca y lista negra
Listas blancas: permiten que los usuarios, como los niños o los empleados, accedan a direcciones IP específicas.
Listas negras: bloquean sitios web conocidos
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.6 – Lista blanca y lista negra

## Slide 49: Configuración de Firewalls Packet Tracer: configuración de ajustes del Firewalls
En esta actividad de Packet Tracer, configurará un router inalámbrico para:
Confiar en el filtrado MAC para mejorar la seguridad
Permitir el acceso a un servidor en la DMZ
Desactivar la DMZ y configurar el soporte para el reenvío a puerto único asignado
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.7 – Packet Tracer: configuración de ajustes del Firewalls

## Slide 50: Configuración de Firewalls Práctica de laboratorio: Configuración de ajustes del Firewall
En esta práctica de laboratorio, configurará los ajustes del firewalls para usar filtrado de direcciones MAC, una DMZ y reenvío a puerto asignado en un router inalámbrico a fin de administrar las conexiones y el tráfico del router inalámbrico.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.4 – Configuración de Firewalls
6.1.4.8 – Práctica de laboratorio: Configuración de ajustes del Firewall

## Slide 51: Configuración de dispositivos de IdC Internet de las cosas
Internet de las cosas (IdC) puede conectarse a una red preexistente o a una red propia.
Un hogar inteligente contiene dispositivos de IdC.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.5 – Configuración de dispositivos de IdC
6.1.5.1 – Internet de las cosas

## Slide 52: Configuración de dispositivos de IdC Dispositivos de IdC en Packet Tracer
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.5 – Configuración de dispositivos de IdC
6.1.5.2 – Dispositivos de IdC en Packet Tracer

## Slide 53: Configuración de dispositivos de IdC Packet Tracer: configuración de los dispositivos de IdC
En esta actividad, acaba de instalar varios dispositivos de Internet de las cosas en toda la casa y desea configurarlos como un sistema de seguridad doméstica. Configurará la puerta de enlace residencial para utilizar un sensor de movimiento, probará y restablecerá las características de seguridad, y configurará el aire acondicionado.
Notes: 6.1 – Conexión de dispositivo a red
6.1.5 – Configuración de dispositivos de IdC
6.1.5.3 – Packet Tracer: configuración de los dispositivos de IdC

## Slide 54: 6.2 Proceso de resolución de problemas de red
Notes: 6 – Redes aplicadas
6.2 – Proceso de resolución de problemas de red

## Slide 55: Proceso de solución de problemas de red El proceso de solución de problemas
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.1 – El proceso de solución de problemas

## Slide 56: Proceso de solución de problemas de red Los seis pasos para solucionar problemas en una red: paso 1
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.2 – Los seis pasos para resolver problemas de una red: paso 1

## Slide 57: Proceso de solución de problemas de red Los seis pasos para solucionar problemas en una red: paso 2
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.3 – Los seis pasos para resolver problemas de una red: paso 2

## Slide 58: Proceso de solución de problemas de red Los seis pasos para solucionar problemas de una red: paso 3
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.4 – Los seis pasos para resolver problemas de una red: paso 3

## Slide 59: Proceso de solución de problemas de red Los seis pasos para solucionar problemas de una red: paso 4
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.5 – Los seis pasos para resolver problemas de una red: paso 4

## Slide 60: Proceso de solución de problemas de red Los seis pasos para solucionar problemas de una red: paso 5
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.6 – Los seis pasos para resolver problemas de una red: paso 5

## Slide 61: Proceso de solución de problemas de red Los seis pasos para solucionar problemas de una red: paso 6
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.1 – Proceso de resolución de problemas de red
6.2.1.7 – Los seis pasos para resolver problemas de una red: paso 6
6.2.1.8 – Verifique su comprensión: Proceso de solución de problemas de red

## Slide 62: Problemas y soluciones de red Problemas y soluciones comunes para redes
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.2 – Problemas y soluciones de red
6.2.2.1 – Problemas y soluciones comunes de las redes

## Slide 63: Problemas y soluciones de red Problemas y soluciones avanzados para las conexiones de red
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.2 – Problemas y soluciones de red
6.2.2.2 – Problemas y soluciones avanzados de conexiones de red

## Slide 64: Problemas y soluciones de red Problemas y soluciones avanzados para las conexiones de FTP e Internet segura
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.2 – Problemas y soluciones de red
6.2.2.3 – Problemas y soluciones avanzados del FTP y de las conexiones de Internet seguras

## Slide 65: Problemas y soluciones de redes Problemas y soluciones avanzados con herramientas de red
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.2 – Problemas y soluciones de red
6.2.2.4 – Problemas y soluciones avanzados de herramientas de red

## Slide 66: Problemas y soluciones de red Práctica de laboratorio: Solución de problemas de red
En esta práctica de laboratorio, deberá diagnosticar las causas de los problemas de red y resolverlos.
Notes: 6.2 – Solución de problemas de red
6.2.2 – Problemas y soluciones de red
6.2.2.5 – Práctica de laboratorio: Solución de problemas de red

## Slide 67: 6.3 Resumen del capítulo

## Slide 68: Capítulo 6: Resumen de redes aplicadas
6.1 Conexión de un dispositivo a una red
Configurar dispositivos para redes cableadas e inalámbricas.
  Explicar la asignación de direcciones MAC e IP para las redes de computadoras.
  Configurar una NIC para redes cableadas e inalámbricas.
  Configurar las redes inalámbricas en una LAN pequeña.
  Configurar los ajustes del Firewall.
  Configurar los dispositivos de IdC.
6.2 Solución de problemas de red
Identificar y resolver problemas relacionados con redes.
  Explicar los seis pasos del proceso de resolución de problemas de red.
  Solucionar los problemas comunes y avanzados relacionados con las redes.
Notes: 68
Cisco Networking Academy Program
IT Essentials v7.0
Capítulo 6: Redes aplicadas

## Slide 69: Sección 6.3 Nuevos términos y comandos
Dirección MAC dirección IPv4 dirección IPv6 Dirección estática Dirección dinámica Dirección local de enlace ICMP DHCP NAT para IPv4 QoS | Firewall UPnP DMZ Reenvío de puerto Activación de puertos Filtrado de direcciones MAC Lista blanca Lista negra IdC
Notes: Capítulo 6: Nuevos términos y comandos